Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku WMiAK KUL ul. Konstantynów 1H w Lublinie 
(dz. nr 17, obręb 15 Konstantynów, ark. 1)

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten.

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku WMiAK KUL zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Konstantynów 1H.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 5 do SIWZ – ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót (pomocniczo).

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:

Roboty budowlane:

- Wykonanie częściowych bądź całkowitych zamurowań otworów ściennych,

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej) w budynkach A, B i C,

- Montaż zewnętrznej stolarki okiennej w budynku magazynowym zlokalizowanym na zachód od budynku B,

- Montaż klap dymowych klatek schodowych w stropodachach budynków,

- Wykonanie obróbek blacharskich oraz izolacji przeciwwodnych i termicznych dachu przy klapach dymowych,

- Montaż stalowych schodów zewnętrznych przy budynku „B”,

- Wykonanie fragmentów ocieplenia elewacji z wełny mineralnej w miejscach zdemontowanego ocieplenia ze styropianu,

- Uzupełnienie posadzek i sufitów w miejscu rozebranych ścian wewnętrznych,

- Wykonanie fragmentu stropów w miejscu rozebranego szybu windowego budynku B,

- Wykonanie pokrycia z niepalnej papy termozgrzewalnej w pasie stropodachu budynku „B” o szerokości 8 m przy ścianie budynku „A”,

- Wykonanie pokrycia z niepalnej papy termozgrzewalnej dachu budynku garażu i portierni zlokalizowanych przy północnej ścianie budynku „C”,

- Wykonanie nadproży w ścianach dla projektowanych poszerzeń otworów ściennych,

- Wykonanie tynków wewnętrznych,

- Wykonanie nowej terakoty i okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

- Malowanie ścian i sufitów po wykonaniu prac budowlano-montażowych,

- Wymiana wszystkich drzwi kabinowych i przystankowych na klasowe w odporności ogniowej EI30, EI60 i bezklasowe określone dokumentacją projektową w modernizowanych windach. Wykonawca opracuje i uzgodni dokumentację w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz poniesie koszty uzgodnienia.

Instalacje sanitarne:

- Zmiana typów i lokalizacji części istniejących hydrantów wraz z dostawą nowych szafek hydrantowych z wężami hydrantowymi półsztywnymi i miejscem na gaśnice.

- Demontaż istniejących hydrantów oraz zamurowanie wnęk;

Uwaga: 2 szt. projektowanych hydrantów HP 25 przy centralnej klatce schodowej na I i II piętrze zostały już zainstalowane w związku z czym należy je wyłączyć z wyceny,

- Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej (w tym m.in. poprowadzenie nowych pionów hydrantowych wraz z dostosowaniem trasy rozprowadzenia poziomego rur w piwnicy, wykonanie podłączeń hydrantów przewodami o średnicach zgodnych z obowiązującymi przepisami, a także montaż zaworów pierwszeństwa na odgałęzieniach do części bytowej instalacji oraz montaż zaworów antyskażeniowych przed hydrantami),

- Przeprowadzenie prób instalacji,

- Wykonanie próby ciśnienia i wydajności hydrantów zgodnie z przepisami p. poż., sporządzenie protokołu z prób oraz oznakowanie hydrantów informacjami o kolejnym terminie wymaganych badań.

Instalacje elektryczne:

- Modernizacja wyłączenia pożarowego,

- Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,

- Wykonanie instalacji dla kurtyn pożarowych okien,

- Modernizacja instalacji oświetlenia w rejonie wyburzeń i zmian stolarki.

Instalacje niskoprądowe:

- Montaż systemu oddymiania i przewietrzania klatek schodowych,

- Oprogramowanie, uruchomienie i testy zainstalowanych urządzeń.

Inne roboty:

- Oznakowanie numerami drzwi do pomieszczeń i kluczy po wymianie drzwi,

- Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz wyposażenie budynku w wymagane znaki bezpieczeństwa pożarowego,

- Transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów oraz zbędnego wyposażenia (każdorazowo decyzja o utylizacji materiałów i wyposażenia będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym),

- Transport mebli z i do pomieszczeń budynku kolidujących z robotami budowlanymi.

- Dostawa gaśnic do nowych szafek hydrantowych,

- Wykucie w glifach drzwi otworów na puszki samozamykaczy w przypadku wystąpienia kolizji puszek samozamykaczy z glifami.

Uwagi dodatkowe:

- Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowo wybudowanych systemów i urządzeń,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej,

- Wykonawca sporządzi harmonogram prac w terminie 1 miesiąca czasu od dnia podpisania umowy z Zamawiającym,

- Należy w harmonogramie robót przyjąć realizację robót ingerujących w pomieszczenia dydaktyczne w okresie od 1 lipca do 25 września 2021 r. W celu zapewnienia możliwości realizacji robót we wskazanym terminie Wykonawca będzie miał obowiązek zamówić kluczowe materiały z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawić Zamawiającemu kopię złożonych zamówień i potwierdzenia producentów o dostawie materiałów nie później niż do 1 lipca 2021 r.

- Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.

- Wykonawca zapewni konserwację i naprawy oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych łącznie z wymianą akumulatorów w okresie udzielonej gwarancji. Czas naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 14 dni.