SPECYFIKACJA TECHNICZA

Opis funkcjonalny

Sala przewidziane są do prowadzenia wykładów, szkoleń oraz spotkań i konferencji. Instalowany system audiowizualny będzie zapewniał możliwość prezentacji materiałów, aby były widoczne dla każdego uczestnika, powinien zapewniać doskonałą komunikację pomiędzy uczestnikami oraz możliwość wykonywania połączeń wideo-konferencyjnych z innymi obiektami.

Obsługa systemu audiowizualnego powinna być prosta, intuicyjna.

Głównym elementem każdej sali będzie katedra z następującym wyposażeniem AV:

- przyłącza z gniazdami AV do dołączenia notebooków do sieci LAN, zasilania oraz do prezentacji materiałów na ekranie projekcyjnym.

- gniazda mikrofonowe – do dołączenia mikrofonów podstawkowych dla osób siedzących za katedrą

- ekran sterujący systemu sterowania do lokalnego sterowania funkcjami Sali - urządzeniami AV, oświetleniem i roletami – ekran wbudowany w blat stołu, zabezpieczony przed zniszczeniem lub kradzieżą.

- monitory LCD – przewiduje się monitor wbudowany w blat – monitor będzie służyć prelegentowi do podglądu obrazu prezentowanego na ekranie projekcyjnym lub do pracy z komputerem stacjonarnym wbudowanym w katedrę.

- Urządzenia źródłowe AV – takie jak komputer stacjonarny PC, nagrywarka DVD oraz wizualizer – wszystkie elementy będą wbudowane w stół – zabudowa meblowa będzie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (zamki).

Urządzenia powinny być umieszczone w taki sposób, aby prelegent czy wykładowca miał do nich szybki dostęp – w szczególności dotyczy to wizualizera – powinna istnieć możliwość szybkiego „wysuwania” i „chowania” wizualizera, po wysunięciu wizualizer jest gotowy do pracy, powinien znajdować się w zasięgu wykładowcy.

Do prezentacji multimedialnych w salach przewiduje się zastosowanie systemu projekcyjnego w układzie projekcji przedniej: wideoprojektor zawieszony do stropu oraz elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny (wbudowany w sufit podwieszany).

Obraz z wideoprojektora rzutowany będzie na elektrycznie rozwijany-zwijany ekran projekcyjny o powierzchni projekcyjnej w formacie 16:9 – sterowanie rozwijaniem i zwijaniem ekranu projekcyjnego odbywać się będzie z odpowiedniego menu na ekranie sterującym (dotykowym) LCD.

Na ekranach projekcyjnych powinna istnieć możliwość prezentacji obrazów z urządzeń zainstalowanych w katedrze, jak również z pomieszczenia technika/operatora:

- Notebooków – komputery będą dołączane do wmontowanych w blat katedry, przyłączy z gniazdami AV.

- komputera stacjonarnego – zainstalowanego na stałe w katedrze

- z urządzeń wideo takich jak wizualizer, nagrywarka DVD (na stałe wbudowany w katedrę)

- z kamer systemu wideo-konferencyjnego (dotyczy sal 0.22 i 0.28).

Do realizacji nagłośnienia przewiduje się:

- Do sal 0.20, 0.19 i 0.15 – wzmacniacz zintegrowany oraz szerokopasmowe zestawy głośnikowe – nagłośnienie dźwięku z urządzeń AV i komputerów

- Do sal 0.22 i 0.22 – wzmacniacz mocy oraz głośniki sufitowe – nagłośnienie dźwięku z urządzeń AV i komputerów oraz mowy - dźwięku z mikrofonów i systemu wideokonferencyjnego.

Do nagłośnienia sal 0.22 i 0.28 przewiduje się zastosowanie mikrofonów:

- mikrofony przewodowe podstawkowe – wolnostojące na stole katedralnym dołączane do przyłączy w stole.

- mikrofony bezprzewodowe z nadajnikiem do ręki oraz mikrofonem nausznym - umożliwią swobodne prowadzenie prezentacji czy indywidualnego wystąpienia oraz przy spotkaniach z połączeniami wideokonferencyjnymi.

Ze względu na możliwość łączenia sal 0.22 i 0.28, centralnym elementem sterującym nagłośnieniem w Sali 0.22 będzie procesor sygnałowy audio, umożliwiający łączenie nagłośnienia poszczególnych sal w jeden system.

Przewiduje się zastosowanie procesora o otwartej architekturze wewnętrznej – konfiguracja urządzenia zostanie wykonana przez Instalatora z odpowiedniej aplikacji z komputera PC – natomiast sterowanie parametrami (w tym regulacja wzmocnienia dźwięku) odbywać się będzie zdalnie z ekran sterującego LCD prelegenta lub przez administratora.

Programowanie architektury procesora odbywać się będzie z wykorzystaniem dostępnych w nim algorytmów: kompresora, ogranicznika, opóźnień, filtrów, wzmacniacza/tłumika, korektora graficznego i parametrycznego, miksera matrycowego, miksera, mierników, generatorów sygnałów, bramki szumowej, korektorów głośników, automatycznej regulacji wzmocnienia i selektorów źródeł.

Na potrzeby systemu podglądu obrazu w salach 0.22 i 0.28 wymagana jest instalacja kamer wraz z urządzeniami do rejestracji obrazu i dźwięku. Przewiduje się instalację kamer szybkoobrotowych IP.

Sterowanie kamerą szybkoobrotową obywać się będzie lokalnie przez port sterujący szeregowy – w danej Sali z ekranu sterującego LCD lub centralnie za pomocą sieci komputerowej, przez administratora systemu.

Obraz z kamer czyli przebieg wykładu czy spotkania będzie można zarejestrować na komputerze ze specjalnym oprogramowaniem.

Do prowadzenia spotkań w Sali 0.22 i 0.28 z uczestnikami znajdującymi się w sali „odległej” przewiduje się zastosowanie systemu wideo-konferencyjnego - system złożony z codec-a (zainstalowany w katedrze) oraz niewielkich rozmiarów kamer. System powinien pozwalać na bezproblemową pracę z każdym innym dostępnym na rynku systemem wideo-konferencyjnym.

W Sali 0.22 terminal wideokonferencyjny powinien umożliwiać połączenia w sieci IP z szybkością transmisji do 4Mbps i zapewnić obraz w rozdzielczości 720p przy prędkości 30klatek na sekundę z wykorzystaniem protokołów TCP/IP.

Terminal wyposażony będzie w dodatkowe oprogramowanie:

- aktywujące wewnętrzny mostek wideokonferencyjny do połączeń wielopunktowych – umożliwiający połączenia wielostronne do 4 lokalizacji – tzn. sala konferencyjna + 3 inne „odległe” sale konferencyjne wyposażone w terminale

- aktywujące funkcję jednoczesnego prezentowania wysokiej rozdzielczości obrazu komputerowego i doskonałej jakości obrazu wideo z kamery.

- aktywujące funkcję wyświetlania obrazu z kamery lokalnej na dowolnym tle.

W Sali 0.28 terminal wideokonferencyjny powinien umożliwiać połączenia w sieci IP z szybkością transmisji do 2Mbps i zapewnić obraz w rozdzielczości 720p przy prędkości 30klatek na sekundę z wykorzystaniem protokołów TCP/IP.

Terminal wyposażony będzie w dodatkowe oprogramowanie:

- aktywujące funkcję jednoczesnego prezentowania wysokiej rozdzielczości obrazu komputerowego i doskonałej jakości obrazu wideo z kamery.

- aktywujące funkcję wyświetlania obrazu z kamery lokalnej na dowolnym tle.

Systemy wideokonferencyjne powinny zapewnić wysokiej jakości, naturalny obraz – 30ramek/s przy prędkości 1Mbps oraz czysty dźwięk – w pełni dwukierunkowy przesył (full-duplex), aktywne tłumienie echa, automatyczną regulację wzmocnienia i automatyczną redukcję szumów.

Wbudowane funkcje sieciowe powinny pozwalać na zdalne zarządzanie systemem, diagnostykę, aktualizowanie oprogramowania oraz narzędzia prezentacyjne.

Dodatkowo przewiduje się zastosowanie rejestratora (serwera do nagrywania i streamingu) dostępnego przez sieć IP – rejestrator umożliwi nagrywanie obrazu, dźwięku oraz prezentacji w jakości HD. Zarejestrowane zdarzenia mają być jednocześnie dostępne na żądanie lub przez streaming na żywo; Powinna być również możliwość dostępu do nagrań poprzez WWW.

Dodatkowe funkcje rejestratora:

- rejestrowanie połączeń punkt-punkt i połączeń wielopunktowych,

- możliwość zarządzania zgromadzonymi nagraniami,

- bezpieczne przechowywanie treści,

- możliwość łączenia kilku urządzeń dla zwiększenia pojemności i niezawodności,

- możliwość odtworzenia zarejestrowanych nagrań z poziomu wideoterminala lub dostęp przez przeglądarkę internetową;

- nagrywanie różnych formatów wideo i audio oraz różnej jakości;

System wideo-konferencyjny powinien być zintegrowany z nagłośnieniem każdej Sali. Powinien również pozwolić na bezproblemową integrację z zainstalowanym systemem centralnego sterowania i obsługę połączeń wideokonferencyjnych z odpowiedniego menu na ekranie sterującym LCD.

Do transmisji wideokonferencyjnych z sal wykorzystywane będą 2 kamery wideokonferencyjne, które powinny być zainstalowane, aby była możliwa obserwacja dowolnie wybranego fragmentu Sali – prowadzący spotkanie (lub technik) za pomocą ekranu sterującego naprowadza wybraną kamerę na dowolny punkt (osobę/y) w sali.

Zapewnienie prostej i skutecznej obsługi wszystkich instalowanych urządzeń AV w salach będzie zadaniem systemu centralnego sterowania – powinien on zawierać w każdej Sali ekran sterujący (dotykowy) LCD, dzięki któremu prelegent będzie miał możliwość sterowania funkcjami poszczególnych urządzeń czy uruchamianie automatycznych scen – sekwencji.

Obsługa urządzeń AV powinna odbywać się w sposób bardzo prosty.

Wszystkie urządzenia AV powinny mieć na ekranie sterującym (dotykowym) swoje menu, w których znajdą się ikony obrazujące zasadę działania – wybrane funkcje. Dotykając odpowiedniego symbolu na ekranie dotykowym prelegent steruje wszystkimi funkcjami poszczególnymi urządzeń lub uruchamia sekwencje (pełna automatyka) np. projekcja wideo – włączenie projektora i opuszczenie ekranu, włączenie w odtwarzaczu DVD funkcji PLAY, przyciemnienie świateł itp.

Do sterowania przewiduje się:

- do sal 0.20, 0.15 i 0.19 - przewodowy ekran sterujący LCD 4,3”– ekrany wbudowane w blat katedry w każdej sali - umożliwią sterowanie urządzeniami AV zainstalowanymi w danej sali – funkcje podstawowe dla prelegenta. Ponadto będzie możliwość sterowania oświetleniem i roletami w zakresie danej Sali.

- do Sali 0.22 – przewodowy ekran sterujący LCD 10” – ekran wbudowany w blat katedry – umożliwi sterowanie urządzeniami AV oraz oświetleniem i roletami – funkcje podstawowe dla prelegenta oraz funkcje dla technika do obsługi całego systemu po połączeniu sal 0.22 i 0.28.

- do Sali 0.28 – przewodowy ekran sterujący LCD 7” – ekran wbudowany w blat katedry – umożliwi sterowanie urządzeniami AV oraz oświetleniem i roletami – funkcje podstawowe dla prelegenta oraz funkcje dla technika do obsługi całego systemu po połączeniu sal 0.22 i 0.28.

- do serwerowi - wirtualny panel sterujący dla administratora – menu z wybranymi funkcjami do zarządzania całym systemem AV w całym budynku – urządzenie pozwala na sterowanie systemem z poziomu przeglądarki internetowej lub połączenia VNC poprzez protokół opraty na TCP/IP

Ekrany w salach 0.22 i 0.28 wyposażone będą w interkom VoiceIP, dzięki któremu prelegenci/wykładowcy będą mogli komunikować się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy w obsłudze systemu oraz poszczególnych urządzeń (funkcja HelpDesk).

Menu każdego ekranu sterującego powinno być zakodowane – udostępnione tylko właściwemu użytkownikowi – wejście do menu sterowania powinno być możliwe po wpisaniu odpowiedniego (wcześniej nadanego) kodu.

System centralnego sterowania powinien umożliwiać sterowanie funkcjami wszystkich urządzeń zainstalowanych w danej Sali:

- włączanie i wyłączanie urządzeń audio-video np. wideoprojektora, włączanie zasilania urządzeń znajdujących się w katedrze, w szafach rackowych

- rozwijanie i zwijanie ekranu projekcyjnego

- sterowanie wybranymi funkcjami urządzeń audio-video – projektorów, nagrywarek DVD itp

- wybór źródła prezentowanego obrazu na ekranie projekcyjnym

- regulację poziomu dźwięku w systemie nagłośnienia

- sterowanie systemem wideokonferencyjnym (Sale 0.22 i 0.28)

- sterowanie oświetleniem i roletami – włączanie i wyłączanie opraw oświetleniowych, ustawianie odpowiednich poziomów natężenia światła, wybór scen świetlnych

Do sterowania oświetleniem i roletami zaciemniającymi powinna być zastosowana jednostka umożliwiająca włączanie/wyłączanie oraz rozjaśnienie i ściemnienie opraw oświetleniowych oraz rozwijanie i zwijanie rolet zaciemniających z napędem elektrycznym.

Przy drzwiach wejściowych do auli powinny być rozlokowane kontrolery ścienne do ustawiania scen – po naciśnięciu jednego przycisku przywoływana będzie scena świetlna z ustawieniem rolet zaciemniających.

Zastosowanie modułu integrującego oświetlenie i rolety z systemem centralnego sterowania powinno zapewnić możliwość sterowania oświetleniem i roletami z ekranu sterującego dedykowanego do urządzeń AV - automatycznego dostosowania oświetlenia na potrzeby prezentacji, prelekcji, wykładu czy sesji wideo-konferencyjnej.

Aby zrealizować powyższe funkcje należy stworzyć dedykowane oprogramowanie systemowe, zainstalowane w modułach kontrolera systemu sterowania, module wirtualnego panela sterującego oraz menu sterujące (ikony) do każdego ekranu sterującego LCD.

Interfejs obsługi systemu powinien umożliwiać bardzo szybkie poznanie systemu i obsługę nawet przez osoby o minimalnej wiedzy z dziedziny techniki AV czy PC.

Przygotowanie interfejsu obsługi systemu – sposób obsługi urządzeń, ilość i rodzaj funkcji, powinno być uzgodnione wspólnie z Użytkownikiem.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy całego systemu AV przewiduje się zastosowanie systemu centralnego sterowania z komunikacją poszczególnych jego elementów za pomocą sieci komputerowej LAN. W tym celu należy wykonać centralną magistralę sterowania w oparciu o wydzieloną (dedykowaną dla AV) sieć komputerową.

Stanowisko administratora systemu powinno otrzymać następujące narzędzia:

- aplikacje do bezpośredniego sterowaniami i diagnostyki urządzeń AV – m.in. do korekt obrazu w projektorach, korekt dźwięku w procesorze audio, konfiguracji systemów wideokonferencyjnych oraz serwera do nagrywania i streamingu, konfiguracji urządzeń do zestawiania połączeń pomiędzy salami 0.22 i 0.28,

- bieżący podgląd obrazów na żywo z dowolnej kamery na żywo oraz obsługę systemu wideokonferencyjnego – zmiany w konfiguracji oraz podgląd nagranych spotkań.

- menu z wybranymi funkcjami do zarządzania całym systemem AV we wszystkich salach w budynku – z wykorzystaniem modułu wirtualnego panela sterującego - Urządzenia pozwalającego na sterowanie systemem z poziomu przeglądarki internetowej lub połączenia VNC poprzez protokół oparty na TCP/IP

- podgląd menu każdego ekranu sterującego LCD w salach i sterowanie systemem z poziomu przeglądarki internetowej.

Do tego celu przewiduje się instalację stanowiska administratora na wskazanym przez Zamawiającego komputerze stacjonarnym oraz komputerze przenośnym (notebooku). „Przenośne” stanowisko administratora systemu umożliwi administratorowi, za pomocą sieci LAN (również po WiFi – dotyczy głównie sal 0.22 i 0.28) bieżącą obsługę i diagnostykę systemu w pełnym zakresie z dowolnego miejsca budynku.

Dodatkowo na wykonawcę systemu AV nakłada się obowiązek stworzenia stanowiska serwisowego w siedzibie wykonawcy systemu – dla zapewnienia pomocy serwisowej, dokonywania zmian funkcjonalnych w systemie sterowania, dokonywania aktualizacji oprogramowania urządzeń AV.

Wykaz urządzeń i prac

Specyfikacja techniczna dla Sali 0.20

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Opis minimalnych wymagań | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Wideoprojektor - technologia 3LCD - panele min. 3x0,7" - format 16:10 Jasność – min. 3800 ANSI; kontrast – min. 500:1; rozdzielczość natywna - WXGA 1280x800; Kompatybilność z komputerami VGA-UXGA; kompatybilność z formatami HDTV - 720p, 1080i; 1080p. Korekcja trapezu - +/- 40stopni; głośność standard – max.34dB; Żywotność lampy standard – min. 2500 godzin. Gniazda - wejściowe - 2xRGB, HDMI; svideo, video, RJ45 (LAN); USB typ A i B; port sterujący RS232; Pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Funkcje - Auto-strojenie, blackboard mode, Logo Użytkownika, natychmiastowe wyłączanie, Stop klatka. | szt | 1 |
| 2 | Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny elektrycznie zwijany - napęd silnik elektryczny 230V z momentem obrotowym dostosowanym do rozwijania i zwijania powierzchni materiału projekcyjnego; kaseta ekranu przystosowana do wbudowania w sufit podwieszany - elastyczne dopasowanie kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu podwieszanego (widoczna tylko szczelina); łatwy demontaż ekranu do celów serwisowych; sposób wysuwa ekranu - przedni; Płaszczyzna - grubość 0,41mm, szeroki kąt oglądalności - 150 stopni, współczynnik odbicia - 1,2, obszar roboczy format 16:9 - ok. 210x118cm z czarną (ok.5cm) ramką wokół obrazu, górny czarny pas o długości do 40cm, Kaseta ekranu wykonana z aluminium - w kolorze białym; Certyfikat trudnopalności M2 | szt | 1 |
| 3 | Komputer PC | Konfiguracja podstawowa - procesor Intel Core 2 Duo E8500 ( 3,16GHz, 1333MHz, 6MB); pamięć RAM - 4GB (2x2048MB) 1066MHz DDR3 dual channel; dysk twardy - 320GB 3,5” SATA 7200 obrotów/min; napęd optyczny 16xDVD+/-RW Drive, karta graficzna 256MB ATI Radeon HD3450 wyposażona w pamięć 256MB z obsługą dwóch monitorów VGA; Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Klawiatura USB + mysz optyczna; Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45 - zintegrowana, z obsługą zdalnego włączania komputera (Wake Up); Obudowa typu desk-top (markowana przez producenta oferowanego komputera); moduł konstrukcji obudowy powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi; Porty - 1 port VGA, 1 port równoległy, 1 port szeregowy, gniazdo sieciowe RJ-45, min. 8 zewnętrznych portów USB2.0 (wyprowadzone na zewnątrz komputera - bez stosowania dodatkowych konwerterów ), 1 port DisplayPort, 1 port eSata, 2 liniowe wejścia audio, 2 liniowe wyjścia audio; Funkcja Wake-on-LAN; Zestaw nośników dla systemów – na płycie DVD; System operacyjny – Polski oryginalny Windows 7 Professional (32bit) z usługą instalacji starszej wersji systemu Windows XP Professional SP3; Oprogramowanie - Microsoft Office 2007 Pro PL; | szt | 1 |
| 4 | Pilot do nawigowania prezentacji | Bezprzewodowy pilot do sterowania prezentacją: 2,4 GHz z bezprzewodową technologią o zasięgu do 20 m; Kompaktowa konstrukcja z wsuwanym odbiornikiem, który włącza lub wyłącza zasilanie; Wbudowany laser; Odbiornik USB wsuwany w obudowie pilota; Zaprojektowany tak, aby wygodnie mieścić się w dłoni; Łatwe sterowanie przyciskami palcem; Nie wymaga żadnych sterowników; Długi czas używania – bateria 2 x AAA w zestawie. | szt | 1 |
| 5 | Monitor LCD 19" | Monitor LCD - rodzaj wyświetlacza TN + film TFT, wielkość ekranu - 19"; czas reakcji matrycy - 5ms; jasność - 250cd/m2; kontrast - 1000:1; kąt widzenia - w pionie 176stopni, w poziomie 176stopni (5:1); naturalna rozdzielczość - 1440x900@60Hz; Wejścia - RGBanalog (D-sub 15) i DVI; | szt | 1 |
| 6 | Przełącznik VGA | Przełącznik sygnałów VGA i audio; Wejścia - 3 wejścia VGA (HD15), 3 wejścia symetryczne audio stereo (phoenix); Wyjścia - 2 wyjścia VGA (HD15); 2 wyjścia symetryczne audio stereo (phenix); Pasmo przenoszenia - video 420MHz (-3dB), audio 100KHz (-3dB); Sterowanie - przyciski na panelu czołowym oraz styki na tylnej ścianie; | szt | 1 |
| 7 | Skaler | Cyfrowy skaler sygnałów kompozytowych i s-video, wielostandardowy - PAL, SECAM, NTSC; Wejścia - composite video, s-video; Wyjście - grafika komputerowa złącze VGA; Wyjściowa częstotliwość odświeżania 60Hz; Rozdzielczości sygnałów wyjściowych - komputerowych VGA, SVGA, XGA, WXGA (1366x768); HDTV component - 480p, 576, 1080i; Regulacja - wybór źródła sygnału wejściowego oraz rozdzielczości sygnału wyjściowego z wyświetleniem informacji na diodach LED. | szt | 1 |
| 8 | Nagrywarka DVD z HD | Nagrywarka DVD - twardy dysk o pojemności 160 GB; Format nagrywania: DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL; Odtwarzane formaty: DivX, DVD, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD-Video, DVD-RW VR, CD, CD-R/RW, CD-DA/Video CD, SVCD, MP3, JPEG; Konwersja do formatu 1080p; Pokaz slajdów HD JPEG z podkładem muzycznym, Szybka archiwizacja na twardym dysku danych z kart pamięci SD i urządzeń USB; Port USB 2.0 High Speed; System nagrywania MPEG2; Wyjście komponentowe wideo (Y, PB, PR); System nagrywania audio Dolby Digital 2-kanałowo, liniowy PCM; Wejście DV; Wyjście HDMI: 720p, 1080i, 1080p | szt | 1 |
| 9 | Wizualizer | Wizualizer; Przetwornik - CCD 1/3"; Ilość pikseli - 850.000; Zoom cyfrowy - 3x; Zoom optyczny - 14x elektrycznie sterowany; Rozdzielczość - XGA; Szybkość odświeżania - 20 klatek na sekundę; Balans bieli - ręczne, auto; Ustawienie ostrości - ręczne, auto; Ustawienie przesłony - auto; Funkcje - odwracanie obrazu (90, 180, 270 stopni), transfer obrazu do komputera, zamrażanie obrazu, zapis obrazów w pamięci wewnętrznej - do 8 obrazów; Graficzny interfejs użytkownika po podłączeniu myszy; Górne oświetlenie płyty roboczej; Dolne podświetlenie płyty roboczej - opcjonalnie; Pilot zdalnego sterowania; Wejścia - VGA(Dsub15), PS/2, RS232, USB; Wyjścia - DVI-D, VGA(Dsub15). | szt | 1 |
| 10 | Wzmacniacz zintegrowany | Zintegrowany wzmacniacz, Moc wyjściowa – 2 x 80W, Złącza wejściowe CD, Phono, Tape 1, Tape 2, Line, Tuner, 1 x słuchawki, Konstrukcja - Symetryczna konstrukcja Twin Mono, Duże izolatory, Obwód wzmacniający Direct Energy MOSFET, Właściwości audio - sterowanie niskich i wysokich częstotliwości, 'DIRECT' Switch, Loudness; Pilot na podczerwień. | szt | 1 |
| 11 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy | Dwudrożny zestaw głośnikowy - głośnik niskotonowy 5,25" i tubowy tytanowy głośnik wysokotonowy 3/4"; Moc znamionowa - 150W; Pasmo przenoszenia (-10dB) - 80Hz-16kHz; Skuteczność - 88dB SPL; Impedancja nominalna - 8ohm; W komplecie z uchwytem kulowym umożliwiającym ustawienie głośnika pod dowolnym kątem względem pionu i poziomu. | kpl | 2 |
| 12 | Moduł kontrolera systemu sterowania z portami sterującymi | Mikroprocesorowa jednostka sterująca z portami wykonawczymi; 3 konfigurowane porty RS-232/ RS-422/ RS-485, 4 porty IR, 4 porty przekaźnikowe, 4 porty wejścia i wyjścia; mikroprocesor 32-bitowy, 404 MIPS; pamięć RAM 64Mb z możliwością rozbudowy, pamięć SRAM 1MB; pamięć Flash 256MB na karcie CF; port Ethernet 10/100 – gniazdo RJ45; wbudowany WebSerwer; port do komunikacji z PC, 8 pozycyjny Dip-switch do ustawiania prędkości komunikacji; używane protokoły sieciowe: ICSP, ICMP, Telnet, http, FTP; magistrala systemowa czteroprzewodowa do dołączenia zewnętrznych interfejsów; diody sygnalizacyjne LED na froncie obudowy - sygnalizujące pracę każdego portu sterującego; obudowa przystosowana do montażu w szafie typu rack-19"; Zasilanie 12V. | kpl | 1 |
| 13 | Ekran sterujący LCD do wbudowania w blat stołu dla prelegenta | Dotykowy ekran sterujący LCD typu Touch Screen: matryca TFT o przekątnej 4,3" – format 16:9; rozdzielczość matrycy 480x272 pikseli; 256 tys. kolorów (18-bitowa głębia); jasność: 280cd/m2, kontrast: 250:1; wielkość piksela 0.14 mm, pamięć SDRAM 128 MB, pamięć FLASH 256 MB, wbudowany port sterujący Ethernet 10/100– możliwość zasilania przewodem Ethernetowym (PoE). Port USB do bezpośredniego programowania z komputera PC, Wyposażony w zasilacz. | szt | 1 |
| 14 | Zasilacz systemu sterowania | Zasilacz do urządzeń systemu sterowania; napięcie wyjściowe - 12VDC; ochrona przed zwarciem, zbyt dużym poborem prądu, przegrzaniem; | szt | 1 |
| 15 | Moduł sterowania silnikiem | Uniwersalny sterownik o podwójnym wyjściu 20A do sterowania silnikami; Możliwość pracy w 2 trybach - tryb silnika (dwa przekaźniki uaktywnianie automatycznie - praca góra, dół, stop) lub tryb zasilanie (sterowanie załączaniem zasilania 2 niezależnych obwodów o łącznym prądzie obciążenia 20A); Wejścia - 4 wejścia stykowe (działanie określone przez tryb), czujnik podczerwieni (zdalne sterowanie), ustawienia trybów pracy. | szt | 1 |
| 16 | Podstawka do ekranu sterującego | Podstawka stołowa do ekranu sterującego, montaż do blatu katedry, pochylenie ekranu sterującego ok.. 15%, Wielkość podstawy dostosowana do gabarytów ekranu sterującego, kolor podstawy - czarny. | szt | 1 |
| 17 | Przełącznik sieciowy | Nie zarządzalny przełącznik Ethernet - 8 portów 10/100Mbps, tryb pracy full/half duplex, plug-and-play, port MDI uplink do łączenia kaskadowego, auto korekcja "odwróconych par", porty RJ45 (UTP, STP) metoda przełączania store-and-forward; bufor pamięci 256kB dynamicznie przydzielany; automatyczne zapamiętywanie konfiguracji sieci; tablica MAC adresów 8k. | szt | 1 |
| 18 | Sterownik oświetlenia | Jednostka sterowania oświetleniem - 2 strefowa; możliwość zaprogramowania 16 scen świetlnych; rozjaśnianie i ściemnianie grup oświetlenia; czujnik podczerwieni; możliwość ustawiania czasu ściemniania i rozświetlania; kontrola dostępu; magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami; Maksymalne obciążenie - min. 800W na strefę, min. 1500W na jednostkę; Współpraca z systemami AV | szt | 1 |
| 19 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Interfejs świetlówkowy pozwalający na ściemnianie i rozjaśnianie źródeł fluorescencyjnych za pomocą sygnału 0-10V (analog) magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami Maksymalne obciążenie - przełączanie 10A dla 230V; wyjście sterujące 0-10V - 300mA | szt | 1 |
| 20 | Kontroler ścienny oświetlenia | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen świetlnych; posiada wbudowany przycisk do wyłączenia systemu; dwa przyciski do rozjaśniania i przyciemniania sceny świetlnej; magistrala komunikacyjna do łączenia do jednostki sterowania oświetleniem oraz z innymi kontrolerami ściennymi i interfejsami; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 1 |
| 21 | Kontroler ścienny do rolet | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen z roletami | szt | 1 |
| 22 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Moduł integrujący jednostkę sterowania oświetleniem z systemem centralnego sterowania za pomocą portu RS-232 - magistrala komunikacyjna do jednostki sterowania oświetleniem i kontrolerów ściennych; port RS232 do połączenia z komputerem PC lub innym urządzeniem wykorzystującym komunikację RS232; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 1 |
| 23 | Katedra | Katedra o wymiarach zewnętrznych ok. 300x90cm, wysokość blatu ok. 80cm; Blat stołu dwuwarstwowy o grubości 36mm wykonany z płyty melaminowej ze strukturą drewna, wycięcia w blacie do wbudowania przyłączy, ekranu sterującego. Nogi stołu – 2 warstwowe o grubości 36 mm wykonane z płyty melaminowej ze strukturą drewna, Zabudowa pod blatem w formie zamykanej szafki – przystosowana do montażu komputera PC, nagrywarki DVD, wizualizera oraz urządzeń typu rack-19” – szybki i wygodny dostęp, drzwiczki wykonane z płyty melaminowej z zamkiem; szafka AV z dostępem serwisowym do urządzeń, ścianki wewnętrzne zabudowy z melaminy perforowane - z panelami wentylacyjnymi; Front katedry wykonany z płyty melaminowej z boniowaniem. | kpl | 1 |
| 24 | Rolety zaciemniające | Rolety w kasetach systemu 103, aluminiowe prowadnice, o szerokości 80 mm, standardowe napędy elektryczne, przekaźniki do utworzenia grup rolet, atestowana, trudnozapalna tkanina Screen 600 BO w kolorze White, integracją z istniejącym systemem centralnego sterowania. | kpl | 1 |
| 25 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Uchwyt sufitowy regulowany do wideoprojektora, wykonany z rury o przekroju kwadratowym, Pochylenie do 30stopni przy suficie i przy projektorze, obrót 360stopni; Wysięgnik z regulacją zakresu - dostosowany do warunków montażu w Sali; mocowanie wideoprojektora - adapter dostosowany do otworów montażowych wideoprojektora; Kolor uchwytu - w uzgodnieniu z Inwestorem. Konstrukcja mocująca uchwyt do stropu - z zabezpieczeniem. | kpl | 1 |
| 26 | Przyłącze stołowe z gniazdami AV | Przyłącze stołowe z gniazdami AV - montaż w blacie katedry prelegenta – otwierana pokrywa uchylna; w stanie zamkniętym - pokrywa przyłącza zlicowana z blatem katedry; Przyłącze wyposażone w gniazda AV, teletechniczne i zasilające: 2x230V, 2xRJ45 (Cat6), XGA/audio, HDMI, 2xUSB; komplet kabli sygnałowych i zasilających | kpl | 1 |
| 27 | Akcesoria montażowe | Akcesoria montażowe - uchwyty mocujące, elementy montażowe, złącza kablowe wtyki i gniazda (męskie i żeńskie): 15pin HD, 9pin HD, BNC, XLR, jack, mini jack, 4pin video, RCA, RJ45, emitery podczerwieni; opaski, koszulki termokurczliwe, cyna. | kpl | 1 |
| 28 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń | Montaż wyłączników różnicowoprądowych poszczególnych obwodów zasilania AV w tablicy rozdzielczej oraz elementów do sterowania oświetleniem i elementów zdalnego załączania zasilania do urządzeń; montaż kontrolerów ściennych do oświetlenia. Wykonanie okablowania zasilającego do urządzeń AV oraz rolet zaciemniających. Styczniki do zdalnego włączania zasilania urządzeń, przekaźniki i moduły sterujące oraz akcesoria montażowe | kpl | 1 |
| 29 | Okablowanie urządzeń | Wykonanie okablowania sygnałowego, sterowania oraz zasilającego do urządzeń AV zgodnie z trasami kablowymi: - trasy kablowe sygnałowe prowadzone od szafki rack-AV do urządzeń instalowanych w Sali, - okablowanie sygnałowe pomiędzy urządzeniami instalowanymi w katedrze, - okablowanie zasilające z dedykowanej rozdzielni elektrycznej do urządzeń AV Okablowanie - kable wizyjne: RGBHV, component video, composite video; kable audio – audio stereo, mikrofonowe; kable sterujące, kable komunikacyjne LAN, kable głośnikowe, kable zasilające. | kpl | 1 |
| 30 | Montaż urządzeń | Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń: • montaż uchwytu sufitowego - zawieszenie i precyzyjna instalacja wideoprojektora • montaż uchwytów - zawieszenie i instalacja ekranu projekcyjnego • montaż głośników ściennych, • instalacja urządzeń w szafie AV • montaż urządzeń w katedrze – montaż monitora LCD, ekranu sterującego oraz przyłącza sygnałowego z gniazdami AV • montaż modułów sterujących oświetleniem, roletami oraz zasilaniem urządzeń. • wykonanie przyłączy na kablach sygnałowych - wizyjnych, audio, głośnikowych oraz sterujących. | kpl | 1 |
| 31 | Zaprogramowanie urządzeń systemu centralnego sterowania | Zaadresowanie opraw oświetleniowych oraz zaprogramowanie scen świetlnych z możliwością sterowania roletami zaciemniającymi. Zaprogramowanie systemu centralnego sterowania - opracowanie algorytmu działania i zaprogramowanie modułu kontrolera systemu sterowania; opracowanie menu do ekranu sterującego. | kpl | 1 |
| 32 | Uruchomienie systemów i integracja z systemem centralnego sterowania - testowanie | Uruchomienie poszczególnych urządzeń i systemów - uruchomienie sterowania oświetleniem i roletami - uruchomienie systemu centralnego sterowania i integracja z pozostałymi urządzeniami - testowanie | kpl | 1 |

Specyfikacja techniczna dla Sali 0.15

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Opis minimalnych wymagań | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Wideoprojektor - technologia 3LCD - panele min. 3x0,7" - format 16:10 Jasność – min. 3800 ANSI; kontrast – min. 500:1; rozdzielczość natywna - WXGA 1280x800; Kompatybilność z komputerami VGA-UXGA; kompatybilność z formatami HDTV - 720p, 1080i; 1080p. Korekcja trapezu - +/- 40stopni; głośność standard – max.34dB; Żywotność lampy standard – min. 2500 godzin. Gniazda - wejściowe - 2xRGB, HDMI; svideo, video, RJ45 (LAN); USB typ A i B; port sterujący RS232; Pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Funkcje - Auto-strojenie, blackboard mode, Logo Użytkownika, natychmiastowe wyłączanie, Stop klatka. | szt | 1 |
| 2 | Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny elektrycznie zwijany - napęd silnik elektryczny 230V z momentem obrotowym dostosowanym do rozwijania i zwijania powierzchni materiału projekcyjnego; kaseta ekranu przystosowana do wbudowania w sufit podwieszany - elastyczne dopasowanie kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu podwieszanego (widoczna tylko szczelina); łatwy demontaż ekranu do celów serwisowych; sposób wysuwa ekranu - przedni; Płaszczyzna - grubość 0,41mm, szeroki kąt oglądalności - 150 stopni, współczynnik odbicia - 1,2, obszar roboczy format 16:9 - ok. 240x135cm z czarną (ok.5cm) ramką wokół obrazu, górny czarny pas o długości do 40cm, Kaseta ekranu wykonana z aluminium - w kolorze białym; Certyfikat trudnopalności M2 | szt | 1 |
| 3 | Komputer PC | Konfiguracja podstawowa - procesor Intel Core 2 Duo E8500 ( 3,16GHz, 1333MHz, 6MB); pamięć RAM - 4GB (2x2048MB) 1066MHz DDR3 dual channel; dysk twardy - 320GB 3,5” SATA 7200 obrotów/min; napęd optyczny 16xDVD+/-RW Drive, karta graficzna 256MB ATI Radeon HD3450 wyposażona w pamięć 256MB z obsługą dwóch monitorów VGA; Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Klawiatura USB + mysz optyczna; Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45 - zintegrowana, z obsługą zdalnego włączania komputera (Wake Up); Obudowa typu desk-top (markowana przez producenta oferowanego komputera); moduł konstrukcji obudowy powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi; Porty - 1 port VGA, 1 port równoległy, 1 port szeregowy, gniazdo sieciowe RJ-45, min. 8 zewnętrznych portów USB2.0 (wyprowadzone na zewnątrz komputera - bez stosowania dodatkowych konwerterów ), 1 port DisplayPort, 1 port eSata, 2 liniowe wejścia audio, 2 liniowe wyjścia audio; Funkcja Wake-on-LAN; Zestaw nośników dla systemów – na płycie DVD; System operacyjny – Polski oryginalny Windows 7 Professional (32bit) z usługą instalacji starszej wersji systemu Windows XP Professional SP3; Oprogramowanie - Microsoft Office 2007 Pro PL; | szt | 1 |
| 4 | Pilot do nawigowania prezentacji | Bezprzewodowy pilot do sterowania prezentacją: 2,4 Ghz z bezprzewodową technologią o zasięgu do 20 m; Kompaktowa konstrukcja z wsuwanym odbiornikiem, który włącza lub wyłącza zasilanie; Wbudowany laser; Odbiornik USB wsuwany w obudowie pilota; Zaprojektowany tak, aby wygodnie mieścić się w dłoni; Łatwe sterowanie przyciskami palcem; Nie wymaga żadnych sterowników; Długi czas używania – bateria 2 x AAA w zestawie. | szt | 1 |
| 5 | Monitor LCD 19" | Monitor LCD - rodzaj wyświetlacza TN + film TFT, wielkość ekranu - 19"; czas reakcji matrycy - 5ms; jasność - 250cd/m2; kontrast - 1000:1; kąt widzenia - w pionie 176stopni, w poziomie 176stopni (5:1); naturalna rozdzielczość - 1440x900@60Hz; Wejścia - RGBanalog (D-sub 15) i DVI; | szt | 1 |
| 6 | Selektor VGA | Przełącznik sygnałów VGA i audio; Wejścia - 3 wejścia VGA (HD15), 3 wejścia symetryczne audio stereo (phoenix); Wyjścia - 2 wyjścia VGA (HD15); 2 wyjścia symetryczne audio stereo (phenix); Pasmo przenoszenia - video 420MHz (-3dB), audio 100KHz (-3dB); Sterowanie - przyciski na panelu czołowym oraz styki na tylnej ścianie; | szt | 1 |
| 7 | Skaler | Cyfrowy skaler sygnałów kompozytowych i s-video, wielostandardowy - PAL, SECAM, NTSC; Wejścia - composite video, s-video; Wyjście - grafika komputerowa złącze VGA; Wyjściowa częstotliwość odświeżania 60Hz; Rozdzielczości sygnałów wyjściowych - komputerowych VGA, SVGA, XGA, WXGA (1366x768); HDTV component - 480p, 576, 1080i; Regulacja - wybór źródła sygnału wejściowego oraz rozdzielczości sygnału wyjściowego z wyświetleniem informacji na diodach LED. | szt | 1 |
| 8 | Nagrywarka DVD z HD | Nagrywarka DVD - twardy dysk o pojemności 160 GB; Format nagrywania: DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL; Odtwarzane formaty: DivX, DVD, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD-Video, DVD-RW VR, CD, CD-R/RW, CD-DA/Video CD, SVCD, MP3, JPEG; Konwersja do formatu 1080p; Pokaz slajdów HD JPEG z podkładem muzycznym Szybka archiwizacja na twardym dysku danych z kart pamięci SD i urządzeń USB Port USB 2.0 High Speed; System nagrywania MPEG2; Wyjście komponentowe wideo (Y, PB, PR); System nagrywania audio Dolby Digital 2-kanałowo, liniowy PCM; Wejście DV; Wyjście HDMI: 720p, 1080i, 1080p | szt | 1 |
| 9 | Wizualizer | Wizualizer; Przetwornik - CCD 1/3"; Ilość pikseli - 850.000; Zoom cyfrowy - 3x; Zoom optyczny - 14x elektrycznie sterowany; Rozdzielczość - XGA; Szybkość odświeżania - 20 klatek na sekundę; Balans bieli - ręczne, auto; Ustawienie ostrości - ręczne, auto; Ustawienie przesłony - auto; Funkcje - odwracanie obrazu (90, 180, 270 stopni), transfer obrazu do komputera, zamrażanie obrazu, zapis obrazów w pamięci wewnętrznej - do 8 obrazów; Graficzny interfejs użytkownika po podłączeniu myszy; Górne oświetlenie płyty roboczej; Dolne podświetlenie płyty roboczej - opcjonalnie; Pilot zdalnego sterowania; Wejścia - VGA(Dsub15), PS/2, RS232, USB; Wyjścia - DVI-D, VGA(Dsub15). | szt | 1 |
| 10 | Mikrofon podstawkowy | Mikrofon miniaturowy na gęsiej szyjce z podstawką stołową, mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej, zasilanie fantomowe, gęsia szyjka o długości 45cm, wyposażony w programowalny przycisk; logiczne wejście i wyjscie; Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz; maksymalny poziom SPL - 123dB; | szt | 1 |
| 11 | Mikser foniczny | Mikser-przedwzmacniacz - 4 wejścia mikrofonowo/liniowe, 4 wejścia stereo, dwa wyjścia, wbudowany generator, wejście priorytetowe, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia, Pasmo przenoszenia – 20Hz – 20kHz; stosunek sygnał/szum – 100dB, zniekształcenia harmoniczne THD 0,05%, zasilanie Plantom. | szt | 1 |
| 12 | Wzmacniacz zintegrowany | Zintegrowany wzmacniacz, Moc wyjściowa – 2 x 80W, Złącza wejściowe CD, Phono, Tape 1, Tape 2, Line, Tuner, 1 x słuchawki Konstrukcja - Symetryczna konstrukcja Twin Mono, Duże izolatory, Obwód wzmacniający Direct Energy MOSFET Właściwości audio - sterowanie niskich i wysokich częstotliwości, 'DIRECT' Switch, Loudness; Pilot na podczerwień. | szt | 1 |
| 13 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy | Dwudrożny zestaw głośnikowy - głośnik niskotonowy 5,25" i tubowy tytanowy głośnik wysokotonowy 3/4"; Moc znamionowa - 150W; Pasmo przenoszenia (-10dB) - 80Hz-16kHz; Skuteczność - 88dB SPL; Impedancja nominalna - 8ohm; W komplecie z uchwytem kulowym umożliwiającym ustawienie głośnika pod dowolnym kątem względem pionu i poziomu. | szt | 4 |
| 14 | Moduł kontrolera systemu sterowania z portami sterującymi | Mikroprocesorowa jednostka sterująca z portami wykonawczymi; 3 konfigurowane porty RS-232/ RS-422/ RS-485, 4 porty IR, 4 porty przekaźnikowe, 4 porty wejścia i wyjścia; mikroprocesor 32-bitowy, 404 MIPS; pamięć RAM 64Mb z możliwością rozbudowy, pamięć SRAM 1MB; pamięć Flash 256MB na karcie CF; port Ethernet 10/100 – gniazdo RJ45; wbudowany WebSerwer; port do komunikacji z PC, 8 pozycyjny Dip-switch do ustawiania prędkości komunikacji; używane protokoły sieciowe: ICSP, ICMP, Telnet, http, FTP; magistrala systemowa czteroprzewodowa do dołączenia zewnętrznych interfejsów; diody sygnalizacyjne LED na froncie obudowy - sygnalizujące pracę każdego portu sterującego; obudowa przystosowana do montażu w szafie typu rack-19"; Zasilanie 12V. | kpl | 1 |
| 15 | Ekran sterujący LCD do wbudowania w blat stołu dla prelegenta | Dotykowy ekran sterujący LCD typu Touch Screen: matryca TFT o przekątnej 4,3" – format 16:9; rozdzielczość matrycy 480x272 pikseli; 256 tys. kolorów (18-bitowa głębia); jasność: 280cd/m2, kontrast: 250:1; wielkość piksela 0.14 mm, pamięć SDRAM 128 MB, pamięć FLASH 256 MB, wbudowany port sterujący Ethernet 10/100 – możliwość zasilania przewodem Ethernetowym (PoE). Port USB do bezpośredniego programowania z komputera PC, Wyposażony w zasilacz. | szt | 1 |
| 16 | Zasilacz systemu sterowania | Zasilacz do urządzeń systemu sterowania; napięcie wyjściowe - 12VDC; ochrona przed zwarciem, zbyt dużym poborem prądu, przegrzaniem; | szt | 1 |
| 17 | Moduł sterowania silnikiem | Uniwersalny sterownik o podwójnym wyjściu 20A do sterowania silnikami; Możliwość pracy w 2 trybach - tryb silnika (dwa przekaźniki uaktywnianie automatycznie - praca góra, dół, stop) lub tryb zasilanie (sterowanie załączaniem zasilania 2 niezależnych obwodów o łącznym prądzie obciążenia 20A); Wejścia - 4 wejścia stykowe (działanie określone przez tryb), czujnik podczerwieni (zdalne sterowanie), ustawienia trybów pracy. | szt | 1 |
| 18 | Podstawka do ekranu sterującego | Podstawka stołowa do ekranu sterującego, montaż do blatu katedry, pochylenie ekranu sterującego ok.. 15%, Wielkość podstawy dostosowana do gabarytów ekranu sterującego, kolor podstawy - czarny. | szt | 1 |
| 19 | Przełącznik sieciowy | Niezarządzalny przełącznik Ethernet - 8 portów 10/100Mbps, tryb pracy full/half duplex, plug-and-play, port MDI uplink do łączenia kaskadowego, auto korekcja "odwróconych par", porty RJ45 (UTP, STP) metoda przełączania store-and-forward; bufor pamięci 256kB dynamicznie przydzielany; automatyczne zapamiętywanie konfiguracji sieci; tablica MAC adresów 8k. | szt | 1 |
| 20 | Sterownik oświetlenia | Jednostka sterowania oświetleniem - 2 strefowa; możliwość zaprogramowania 16 scen świetlnych; rozjaśnianie i ściemnianie grup oświetlenia; czujnik podczerwieni; możliwość ustawiania czasu ściemniania i rozświetlania; kontrola dostępu; magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami; Maksymalne obciążenie - min. 800W na strefę, min. 1500W na jednostkę; Współpraca z systemami AV | szt | 1 |
| 21 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Interfejs świetlówkowy pozwalający na ściemnianie i rozjaśnianie źródeł fluorescencyjnych za pomocą sygnału 0-10V (analog) magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami Maksymalne obciążenie - przełączanie 10A dla 230V; wyjście sterujące 0-10V - 300mA | szt | 1 |
| 22 | Kontroler ścienny oświetlenia | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen świetlnych; posiada wbudowany przycisk do wyłączenia systemu; dwa przyciski do rozjaśniania i przyciemniania sceny świetlnej; magistrala komunikacyjna do łączenia do jednostki sterowania oświetleniem oraz z innymi kontrolerami ściennymi i interfejsami; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 1 |
| 23 | Kontroler ścienny do rolet | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen z roletami | szt | 1 |
| 24 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Moduł integrujący jednostkę sterowania oświetleniem z systemem centralnego sterowania za pomocą portu RS-232 - magistrala komunikacyjna do jednostki sterowania oświetleniem i kontrolerów ściennych; port RS232 do połączenia z komputerem PC lub innym urządzeniem wykorzystującym komunikację RS232; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 1 |
| 25 | Katedra | Katedra o wymiarach zewnętrznych ok. 300x90cm, wysokość blatu ok. 80cm; Blat stołu dwuwarstwowy o grubości 36mm wykonany z płyty melaminowej ze strukturą drewna, wycięcia w blacie do wbudowania przyłączy, ekranu sterującego. Nogi stołu – 2 warstwowe o grubości 36 mm wykonane z płyty melaminowej ze strukturą drewna, Zabudowa pod blatem w formie zamykanej szafki – przystosowana do montażu komputera PC, nagrywarki DVD, wizualizera oraz urządzeń typu rack-19” – szybki i wygodny dostęp, drzwiczki wykonane z płyty melaminowej z zamkiem; szafka AV z dostępem serwisowym do urządzeń, ścianki wewnętrzne zabudowy z melaminy perforowane - z panelami wentylacyjnymi; Front katedry wykonany z płyty melaminowej z boniowaniem. | kpl | 1 |
| 26 | Rolety zaciemniające | Rolety w kasetach systemu 103, aluminiowe prowadnice, o szerokości 80 mm, standardowe napędy elektryczne, przekaźniki do utworzenia grup rolet, atestowana, trudnozapalna tkanina Screen 600 BO w kolorze White, integracją z istniejącym systemem centralnego sterowania. | kpl | 1 |
| 27 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Uchwyt sufitowy regulowany do wideoprojektora, wykonany z rury o przekroju kwadratowym, Pochylenie do 30stopni przy suficie i przy projektorze, obrót 360stopni; Wysięgnik z regulacją zakresu - dostosowany do warunków montażu w Sali; mocowanie wideoprojektora - adapter dostosowany do otworów montażowych wideoprojektora; Kolor uchwytu - w uzgodnieniu z Inwestorem. Konstrukcja mocująca uchwyt do stropu - z zabezpieczeniem. | kpl | 1 |
| 28 | Przyłącze stołowe z gniazdami AV | Przyłącze stołowe z gniazdami AV - montaż w blacie katedry prelegenta – otwierana pokrywa uchylna; w stanie zamkniętym - pokrywa przyłącza zlicowana z blatem katedry; Przyłącze wyposażone w gniazda AV, teletechniczne i zasilające: 2x230V, 2xRJ45 (Cat6), XGA/audio, HDMI, 2xUSB; komplet kabli sygnałowych i zasilających | kpl | 1 |
| 29 | Akcesoria montażowe | Akcesoria montażowe - uchwyty mocujące, elementy montażowe, złącza kablowe wtyki i gniazda (męskie i żeńskie): 15pin HD, 9pin HD, BNC, XLR, jack, mini jack, 4pin video, RCA, RJ45, emitery podczerwieni; opaski, koszulki termokurczliwe, cyna. | kpl | 1 |
| 30 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń | Montaż wyłączników różnicowoprądowych poszczególnych obwodów zasilania AV w tablicy rozdzielczej oraz elementów do sterowania oświetleniem i elementów zdalnego załączania zasilania do urządzeń; montaż kontrolerów ściennych do oświetlenia. Wykonanie okablowania zasilającego do urządzeń AV oraz rolet zaciemniających. Styczniki do zdalnego włączania zasilania urządzeń, przekaźniki i moduły sterujące oraz akcesoria montażowe | kpl | 1 |
| 31 | Okablowanie urządzeń | Wykonanie okablowania sygnałowego, sterowania oraz zasilającego do urządzeń AV zgodnie z trasami kablowymi: - trasy kablowe sygnałowe prowadzone od szaf rack-AV do urządzeń instalowanych w Sali, - okablowanie sygnałowe pomiędzy urządzeniami instalowanymi w katedrze, - okablowanie zasilające z dedykowanej rozdzielni elektrycznej do urządzeń AV Okablowanie - kable wizyjne: RGBHV, component video, composite video; kable audio – audio stereo, mikrofonowe; kable sterujące, kable komunikacyjne LAN, kable głośnikowe, kable zasilające. | kpl | 1 |
| 32 | Montaż urządzeń | Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń: • montaż uchwytu sufitowego - zawieszenie i precyzyjna instalacja wideoprojektora • montaż uchwytów - zawieszenie i instalacja ekranu projekcyjnego • montaż głośników ściennych, • instalacja urządzeń w szafie AV • montaż urządzeń w katedrze – montaż monitora LCD, ekranu sterującego oraz przyłącza sygnałowego z gniazdami AV • montaż modułów sterujących oświetleniem, roletami oraz zasilaniem urządzeń. • wykonanie przyłączy na kablach sygnałowych - wizyjnych, audio, głośnikowych oraz sterujących. | kpl | 1 |
| 33 | Zaprogramowanie urządzeń systemu centralnego sterowania | Zaadresowanie opraw oświetleniowych oraz zaprogramowanie scen świetlnych z możliwością sterowania roletami zaciemniającymi. Zaprogramowanie systemu centralnego sterowania - opracowanie algorytmu działania i zaprogramowanie modułu kontrolera systemu sterowania; opracowanie menu do ekranu sterującego. | kpl | 1 |
| 34 | Uruchomienie systemów i integracja z systemem centralnego sterowania - testowanie | Uruchomienie poszczególnych urządzeń i systemów - uruchomienie sterowania oświetleniem i roletami - uruchomienie systemu centralnego sterowania i integracja z pozostałymi urządzeniami - testowanie | kpl | 1 |

Specyfikacja techniczna dla Sali 0.19

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Opis minimalnych wymagań | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Wideoprojektor - technologia 3LCD - panele min. 3x0,7" - format 16:10 Jasność – min. 3800 ANSI; kontrast – min. 500:1; rozdzielczość natywna - WXGA 1280x800; Kompatybilność z komputerami VGA-UXGA; kompatybilność z formatami HDTV - 720p, 1080i; 1080p. Korekcja trapezu - +/- 40stopni; głośność standard – max.34dB; Żywotność lampy standard – min. 2500 godzin. Gniazda - wejściowe - 2xRGB, HDMI; svideo, video, RJ45 (LAN); USB typ A i B; port sterujący RS232; Pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Funkcje - Auto-strojenie, blackboard mode, Logo Użytkownika, natychmiastowe wyłączanie, Stop klatka. | szt | 1 |
| 2 | Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny elektrycznie zwijany - napęd silnik elektryczny 230V z momentem obrotowym dostosowanym do rozwijania i zwijania powierzchni materiału projekcyjnego; kaseta ekranu przystosowana do wbudowania w sufit podwieszany - elastyczne dopasowanie kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu podwieszanego (widoczna tylko szczelina); łatwy demontaż ekranu do celów serwisowych; sposób wysuwa ekranu - przedni; Płaszczyzna - grubość 0,41mm, szeroki kąt oglądalności - 150 stopni, współczynnik odbicia - 1,2, obszar roboczy format 16:9 - ok. 210x118cm z czarną (ok.5cm) ramką wokół obrazu, górny czarny pas o długości do 40cm, Kaseta ekranu wykonana z aluminium - w kolorze białym; Certyfikat trudnopalności M2 | szt | 1 |
| 3 | Pilot do nawigowania prezentacji | Bezprzewodowy pilot do sterowania prezentacją: 2,4 GHz z bezprzewodową technologią o zasięgu do 20 m; Kompaktowa konstrukcja z wsuwanym odbiornikiem, który włącza lub wyłącza zasilanie; Wbudowany laser; Odbiornik USB wsuwany w obudowie pilota; Zaprojektowany tak, aby wygodnie mieścić się w dłoni; Łatwe sterowanie przyciskami palcem; Nie wymaga żadnych sterowników; Długi czas używania – bateria 2 x AAA w zestawie. | szt | 1 |
| 4 | Selektor VGA | Przełącznik sygnałów VGA i audio; Wejścia - 3 wejścia VGA (HD15), 3 wejścia symetryczne audio stereo (phoenix); Wyjścia - 2 wyjścia VGA (HD15); 2 wyjścia symetryczne audio stereo (phenix); Pasmo przenoszenia - video 420MHz (-3dB), audio 100KHz (-3dB); Sterowanie - przyciski na panelu czołowym oraz styki na tylnej ścianie; | szt | 1 |
| 5 | Skaler | Cyfrowy skaler sygnałów kompozytowych i s-video, wielostandardowy - PAL, SECAM, NTSC; Wejścia - composite video, s-video; Wyjście - grafika komputerowa złącze VGA; Wyjściowa częstotliwość odświeżania 60Hz; Rozdzielczości sygnałów wyjściowych - komputerowych VGA, SVGA, XGA, WXGA (1366x768); HDTV component - 480p, 576, 1080i; Regulacja - wybór źródła sygnału wejściowego oraz rozdzielczości sygnału wyjściowego z wyświetleniem informacji na diodach LED. | szt | 1 |
| 6 | Nagrywarka DVD z HD | Nagrywarka DVD - twardy dysk o pojemności 160 GB; Format nagrywania: DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL; Odtwarzane formaty: DivX, DVD, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD-Video, DVD-RW VR, CD, CD-R/RW, CD-DA/Video CD, SVCD, MP3, JPEG; Konwersja do formatu 1080p; Pokaz slajdów HD JPEG z podkładem muzycznym Szybka archiwizacja na twardym dysku danych z kart pamięci SD i urządzeń USB Port USB 2.0 High Speed; System nagrywania MPEG2; Wyjście komponentowe wideo (Y, PB, PR); System nagrywania audio Dolby Digital 2-kanałowo, liniowy PCM; Wejście DV; Wyjście HDMI: 720p, 1080i, 1080p | szt | 1 |
| 7 | Wizualizer | Wizualizer; Przetwornik - CCD 1/3"; Ilość pikseli - 850.000; Zoom cyfrowy - 3x; Zoom optyczny - 14x elektrycznie sterowany; Rozdzielczość - XGA; Szybkość odświeżania - 20 klatek na sekundę; Balans bieli - ręczne, auto; Ustawienie ostrości - ręczne, auto; Ustawienie przesłony - auto; Funkcje - odwracanie obrazu (90, 180, 270 stopni), transfer obrazu do komputera, zamrażanie obrazu, zapis obrazów w pamięci wewnętrznej - do 8 obrazów; Graficzny interfejs użytkownika po podłączeniu myszy; Górne oświetlenie płyty roboczej; Dolne podświetlenie płyty roboczej - opcjonalnie; Pilot zdalnego sterowania; Wejścia - VGA(Dsub15), PS/2, RS232, USB; Wyjścia - DVI-D, VGA(Dsub15). | szt | 1 |
| 8 | Wzmacniacz zintegrowany | Zintegrowany wzmacniacz, Moc wyjściowa – 2 x 80W, Złącza wejściowe CD, Phono, Tape 1, Tape 2, Line, Tuner, 1 x słuchawki Konstrukcja - Symetryczna konstrukcja Twin Mono, Duże izolatory, Obwód wzmacniający Direct Energy MOSFET Właściwości audio - sterowanie niskich i wysokich częstotliwości, 'DIRECT' Switch, Loudness; Pilot na podczerwień. | szt | 1 |
| 9 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy | Dwudrożny zestaw głośnikowy - głośnik niskotonowy 5,25" i tubowy tytanowy głośnik wysokotonowy 3/4"; Moc znamionowa - 150W; Pasmo przenoszenia (-10dB) - 80Hz-16kHz; Skuteczność - 88dB SPL ; Impedancja nominalna - 8ohm; W komplecie z uchwytem kulowym umożliwiającym ustawienie głośnika pod dowolnym kątem względem pionu i poziomu. | szt | 2 |
| 10 | Moduł kontrolera systemu sterowania z portami sterującymi | Mikroprocesorowa jednostka sterująca z portami wykonawczymi; 3 konfigurowane porty RS-232/ RS-422/ RS-485, 4 porty IR, 4 porty przekaźnikowe, 4 porty wejścia i wyjścia; mikroprocesor 32-bitowy, 404 MIPS; pamięć RAM 64Mb z możliwością rozbudowy, pamięć SRAM 1MB; pamięć Flash 256MB na karcie CF; port Ethernet 10/100 – gniazdo RJ45; wbudowany WebSerwer; port do komunikacji z PC, 8 pozycyjny Dip-switch do ustawiania prędkości komunikacji; używane protokoły sieciowe: ICSP, ICMP, Telnet, http, FTP; magistrala systemowa czteroprzewodowa do dołączenia zewnętrznych interfejsów; diody sygnalizacyjne LED na froncie obudowy - sygnalizujące pracę każdego portu sterującego; obudowa przystosowana do montażu w szafie typu rack-19"; Zasilanie 12V. | kpl | 1 |
| 11 | Ekran sterujący LCD do wbudowania w blat stołu dla prelegenta | Dotykowy ekran sterujący LCD typu Touch Screen: matryca TFT o przekątnej 4,3" – format 16:9; rozdzielczość matrycy 480x272 pikseli; 256 tys. kolorów (18-bitowa głębia); jasność: 280cd/m2, kontrast: 250:1; wielkość piksela 0.14 mm, pamięć SDRAM 128 MB, pamięć FLASH 256 MB, wbudowany port sterujący Ethernet 10/100– możliwość zasilania przewodem Ethernetowym (PoE). Port USB do bezpośredniego programowania z komputera PC, Wyposażony w zasilacz. | szt | 1 |
| 12 | Zasilacz systemu sterowania | Zasilacz do urządzeń systemu sterowania; napięcie wyjściowe - 12VDC; ochrona przed zwarciem, zbyt dużym poborem prądu, przegrzaniem; | szt | 1 |
| 13 | Moduł sterowania silnikiem | Uniwersalny sterownik o podwójnym wyjściu 20A do sterowania silnikami; Możliwość pracy w 2 trybach - tryb silnika (dwa przekaźniki uaktywnianie automatycznie - praca góra, dół, stop) lub tryb zasilanie (sterowanie załączaniem zasilania 2 niezależnych obwodów o łącznym prądzie obciążenia 20A); Wejścia - 4 wejścia stykowe (działanie określone przez tryb), czujnik podczerwieni (zdalne sterowanie), ustawienia trybów pracy. | szt | 1 |
| 14 | Podstawka do ekranu sterującego | Podstawka stołowa do ekranu sterującego, montaż do blatu katedry, pochylenie ekranu sterującego ok.. 15%, Wielkość podstawy dostosowana do gabarytów ekranu sterującego, kolor podstawy - czarny. | szt | 1 |
| 15 | Przełącznik sieciowy | Niezarządzalny przełącznik Ethernet - 8 portów 10/100Mbps, tryb pracy full/half duplex, plug-and-play, port MDI uplink do łączenia kaskadowego, auto korekcja "odwróconych par", porty RJ45 (UTP, STP) metoda przełączania store-and-forward; bufor pamięci 256kB dynamicznie przydzielany; automatyczne zapamiętywanie konfiguracji sieci; tablica MAC adresów 8k. | szt | 1 |
| 16 | Sterownik oświetlenia | Jednostka sterowania oświetleniem - 2 strefowa; możliwość zaprogramowania 16 scen świetlnych; rozjaśnianie i ściemnianie grup oświetlenia; czujnik podczerwieni; możliwość ustawiania czasu ściemniania i rozświetlania; kontrola dostępu; magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami; Maksymalne obciążenie - min. 800W na strefę, min. 1500W na jednostkę; Współpraca z systemami AV | szt | 1 |
| 17 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Interfejs świetlówkowy pozwalający na ściemnianie i rozjaśnianie źródeł fluorescencyjnych za pomocą sygnału 0-10V (analog) magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami Maksymalne obciążenie - przełączanie 10A dla 230V; wyjście sterujące 0-10V - 300mA | szt | 2 |
| 18 | Kontroler ścienny oświetlenia | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen świetlnych; posiada wbudowany przycisk do wyłączenia systemu; dwa przyciski do rozjaśniania i przyciemniania sceny świetlnej; magistrala komunikacyjna do łączenia do jednostki sterowania oświetleniem oraz z innymi kontrolerami ściennymi i interfejsami; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 2 |
| 19 | Kontroler ścienny do rolet | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen z roletami | szt | 1 |
| 20 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Moduł integrujący jednostkę sterowania oświetleniem z systemem centralnego sterowania za pomocą portu RS-232 - magistrala komunikacyjna do jednostki sterowania oświetleniem i kontrolerów ściennych; port RS232 do połączenia z komputerem PC lub innym urządzeniem wykorzystującym komunikację RS232; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 1 |
| 21 | Katedra | Katedra o wymiarach zewnętrznych ok. 300x90cm, wysokość blatu ok. 80cm; Blat stołu dwuwarstwowy o grubości 36mm wykonany z płyty melaminowej ze strukturą drewna, wycięcia w blacie do wbudowania przyłączy, ekranu sterującego. Nogi stołu – 2 warstwowe o grubości 36 mm wykonane z płyty melaminowej ze strukturą drewna, Zabudowa pod blatem w formie zamykanej szafki – przystosowana do montażu komputera PC, nagrywarki DVD, wizualizera oraz urządzeń typu rack-19” – szybki i wygodny dostęp, drzwiczki wykonane z płyty melaminowej z zamkiem; szafka AV z dostępem serwisowym do urządzeń, ścianki wewnętrzne zabudowy z melaminy perforowane - z panelami wentylacyjnymi; Front katedry wykonany z płyty melaminowej z boniowaniem. | kpl | 1 |
| 22 | Rolety zaciemniające | Rolety w kasetach systemu 103, aluminiowe prowadnice, o szerokości 80 mm, standardowe napędy elektryczne, przekaźniki do utworzenia grup rolet, atestowana, trudnozapalna tkanina Screen 600 BO w kolorze White, integracją z istniejącym systemem centralnego sterowania. | kpl | 1 |
| 23 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Uchwyt sufitowy regulowany do wideoprojektora, wykonany z rury o przekroju kwadratowym, Pochylenie do 30stopni przy suficie i przy projektorze, obrót 360stopni; Wysięgnik z regulacją zakresu - dostosowany do warunków montażu w Sali; mocowanie wideoprojektora - adapter dostosowany do otworów montażowych wideoprojektora; Kolor uchwytu - w uzgodnieniu z Inwestorem. Konstrukcja mocująca uchwyt do stropu - z zabezpieczeniem. | kpl | 1 |
| 24 | Przyłącze stołowe z gniazdami AV | Przyłącze stołowe z gniazdami AV - montaż w blacie katedry prelegenta – otwierana pokrywa uchylna; w stanie zamkniętym - pokrywa przyłącza zlicowana z blatem katedry; Przyłącze wyposażone w gniazda AV, teletechniczne i zasilające: 2x230V, 2xRJ45 (Cat6), XGA/audio, HDMI, 2xUSB; komplet kabli sygnałowych i zasilających | kpl | 1 |
| 25 | Akcesoria montażowe | Akcesoria montażowe - uchwyty mocujące, elementy montażowe, złącza kablowe wtyki i gniazda (męskie i żeńskie): 15pin HD, 9pin HD, BNC, XLR, jack, mini jack, 4pin video, RCA, RJ45, emitery podczerwieni; opaski, koszulki termokurczliwe, cyna. | kpl | 1 |
| 26 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń | Montaż wyłączników różnicowoprądowych poszczególnych obwodów zasilania AV w tablicy rozdzielczej oraz elementów do sterowania oświetleniem i elementów zdalnego załączania zasilania do urządzeń; montaż kontrolerów ściennych do oświetlenia. Wykonanie okablowania zasilającego do urządzeń AV oraz rolet zaciemniających. Styczniki do zdalnego włączania zasilania urządzeń, przekaźniki i moduły sterujące oraz akcesoria montażowe | kpl | 1 |
| 27 | Okablowanie urządzeń | Wykonanie okablowania sygnałowego, sterowania oraz zasilającego do urządzeń AV zgodnie z trasami kablowymi: - trasy kablowe sygnałowe prowadzone od szaf rack-AV do urządzeń instalowanych w Sali, - okablowanie sygnałowe pomiędzy urządzeniami instalowanymi w katedrze, - okablowanie zasilające z dedykowanej rozdzielni elektrycznej do urządzeń AV Okablowanie - kable wizyjne: RGBHV, component video, composite video; kable audio – audio stereo, mikrofonowe; kable sterujące, kable komunikacyjne LAN, kable głośnikowe, kable zasilające. | kpl | 1 |
| 28 | Wykonanie okablowania stanowisk komputerowych | Wykonanie instalacji LAN i 230V - przy każdym stanowisku gniazda: 1xRJ45 + 2x230V | kpl | 1 |
| 29 | Montaż urządzeń | Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń: • montaż uchwytu sufitowego - zawieszenie i precyzyjna instalacja wideoprojektora • montaż uchwytów - zawieszenie i instalacja ekranu projekcyjnego • montaż głośników ściennych, • instalacja urządzeń w szafie AV • montaż urządzeń w katedrze – montaż monitora LCD, ekranu sterującego oraz przyłącza sygnałowego z gniazdami AV • montaż modułów sterujących oświetleniem, roletami oraz zasilaniem urządzeń. • wykonanie przyłączy na kablach sygnałowych - wizyjnych, audio, głośnikowych oraz sterujących. | kpl | 1 |
| 30 | Zaprogramowanie urządzeń systemu centralnego sterowania | Zaadresowanie opraw oświetleniowych oraz zaprogramowanie scen świetlnych z możliwością sterowania roletami zaciemniającymi. Zaprogramowanie systemu centralnego sterowania - opracowanie algorytmu działania i zaprogramowanie modułu kontrolera systemu sterowania; opracowanie menu do ekranu sterującego. | kpl | 1 |
| 31 | Uruchomienie systemów i integracja z systemem centralnego sterowania - testowanie | Uruchomienie poszczególnych urządzeń i systemów - uruchomienie sterowania oświetleniem i roletami - uruchomienie systemu centralnego sterowania i integracja z pozostałymi urządzeniami - testowanie | kpl | 1 |

Specyfikacja techniczna dla Sali 0.22

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Opis minimalnych wymagań | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Wideoprojektor - technologia LCD - panel 2x0,95" TFT - format 16:10; Rozdzielczość natywna WXGA - 1280x800pikseli - kompatybilność komputerowa VGA-UXGA, Jasność min. 5000 ANSI lumenów, kontrast min. 3000:1; układ dwóch lamp - żywotność lampy nie mniejsza niż 2500h; Złącza wejściowe – RGB (RGBHV, VGA), HDMI (HDCP), s-video; wyjście monitorowe VGA - port sterujący RS-232; Korekcja trapezu - pionowa (+/-40stopni) i pozioma (+/- 20stopni): Lens shift - w pionie i poziomie; | szt | 1 |
| 2 | Obiektyw do wideoprojektora | Obiektyw - jasność obiektywu: 1,7 - 2,1; ogniskowa: 33 - 43mm; zoom elektryczny - 1,3x; focus elektryczny. | szt | 1 |
| 3 | Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny elektrycznie zwijany - napęd silnik elektryczny 230V z momentem obrotowym dostosowanym do rozwijania i zwijania powierzchni materiału projekcyjnego; kaseta ekranu przystosowana do wbudowania w sufit podwieszany - elastyczne dopasowanie kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu podwieszanego (widoczna tylko szczelina); łatwy demontaż ekranu do celów serwisowych; sposób wysuwa ekranu - przedni; Płaszczyzna - grubość 0,41mm, szeroki kąt oglądalności - 150 stopni, współczynnik odbicia - 1,2, obszar roboczy format 16:9 - ok. 290x163cm z czarną (ok.5cm) ramką wokół obrazu, górny czarny pas o długości do 40cm, Kaseta ekranu wykonana z aluminium - w kolorze białym; Certyfikat trudnopalności M2 | szt | 1 |
| 4 | Komputer PC | Konfiguracja podstawowa - procesor Intel Core 2 Duo E8500 ( 3,16GHz, 1333MHz, 6MB); pamięć RAM - 4GB (2x2048MB) 1066MHz DDR3 dual channel; dysk twardy - 320GB 3,5” SATA 7200 obrotów/min; napęd optyczny 16xDVD+/-RW Drive, karta graficzna 256MB ATI Radeon HD3450 wyposażona w pamięć 256MB z obsługą dwóch monitorów VGA; Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Klawiatura USB + mysz optyczna; Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45 - zintegrowana, z obsługą zdalnego włączania komputera (Wake Up); Obudowa typu desk-top (markowana przez producenta oferowanego komputera); moduł konstrukcji obudowy powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi; Porty - 1 port VGA, 1 port równoległy, 1 port szeregowy, gniazdo sieciowe RJ-45, min. 8 zewnętrznych portów USB2.0 (wyprowadzone na zewnątrz komputera - bez stosowania dodatkowych konwerterów ), 1 port DisplayPort, 1 port eSata, 2 liniowe wejścia audio, 2 liniowe wyjścia audio; Funkcja Wake-on-LAN; Zestaw nośników dla systemów – na płycie DVD; System operacyjny – Polski oryginalny Windows 7 Professional (32bit) z usługą instalacji starszej wersji systemu Windows XP Professional SP3; Oprogramowanie - Microsoft Office 2007 Pro PL; | szt | 1 |
| 5 | Pilot do nawigowania prezentacji | Bezprzewodowy pilot do sterowania prezentacją: 2,4 GHz z bezprzewodową technologią o zasięgu do 20 m; Kompaktowa konstrukcja z wsuwanym odbiornikiem, który włącza lub wyłącza zasilanie; Wbudowany laser; Odbiornik USB wsuwany w obudowie pilota; Zaprojektowany tak, aby wygodnie mieścić się w dłoni; Łatwe sterowanie przyciskami palcem; Nie wymaga żadnych sterowników; Długi czas używania – bateria 2 x AAA w zestawie. | szt | 2 |
| 6 | Monitor LCD 19" | Monitor LCD - rodzaj wyświetlacza TN + film TFT, wielkość ekranu - 19"; czas reakcji matrycy - 5ms; jasność - 250cd/m2; kontrast - 1000:1; kąt widzenia - w pionie 176stopni, w poziomie 176stopni (5:1); naturalna rozdzielczość - 1440x900@60Hz; Wejścia - RGBanalog (D-sub 15) i DVI; | szt | 1 |
| 7 | Tablet graficzny | Tablet piórkowy graficzny – format 16:10; rozdzielczość – 5080lpi; dokładność pióra – 0,25mm; dokładność myszki – 0,5mm; czułość – 200 punktów na sekundę; gniazda – USB; wymagania systemowe – Windows XP, Vista, Windows 7; obszar roboczy min. 460x300mm; 8 programowalnych przycisków z wyświetlaczem; menu obrotowe pozwalające na szybki dostęp do skrótów klawiszowych; Piórko – technologia bezprzewodowa, niewymagająca baterii; poziomy nacisku – 2048; | szt | 1 |
| 8 | Matryca VGA | Matryca sygnałów wideo wysokiej rozdzielczości i sygnałów audio: 8 wejść i 4 wyjścia wideo - złącza D-Sub Pin15 oraz 8 wejść i 4 wyjścia audio stereo symetrycznych lub niesymetrycznych na złączach typu Phoenix; System ASP (cyfrowe przetwarzanie sygnału synchronizacji) - bezzakłóceniowa komutacja sygnałów wideo z różnych źródeł. Sygnały wejściowe i wyjściowe wideo: VGA- WXGA, RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV component, S-video, composite video; pasmo sygnałów wizji 350 MHz, impedancja wejściowa/wyjściowa wideo 75 Ohm; Audio - pasmo przenoszonych częstotliwości 20Hz-20kHz ; Sterowanie- port RS232 lub RS422 na złączu D-Sub pin9, przyciski na panelu przednim. | szt | 1 |
| 9 | Skaler | Cyfrowy skaler sygnałów kompozytowych i s-video, wielostandardowy - PAL, SECAM, NTSC; Wejścia - composite video, s-video; Wyjście - grafika komputerowa złącze VGA; Wyjściowa częstotliwość odświeżania 60Hz; Rozdzielczości sygnałów wyjściowych - komputerowych VGA, SVGA, XGA, WXGA (1366x768); HDTV component - 480p, 576, 1080i; Regulacja - wybór źródła sygnału wejściowego oraz rozdzielczości sygnału wyjściowego z wyświetleniem informacji na diodach LED. | szt | 1 |
| 10 | Nagrywarka DVD z HD | Nagrywarka DVD - twardy dysk o pojemności 160 GB; Format nagrywania: DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL; Odtwarzane formaty: DivX, DVD, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD-Video, DVD-RW VR, CD, CD-R/RW, CD-DA/Video CD, SVCD, MP3, JPEG; Konwersja do formatu 1080p; Pokaz slajdów HD JPEG z podkładem muzycznym; Szybka archiwizacja na twardym dysku danych z kart pamięci SD i urządzeń USB Port USB 2.0 High Speed; System nagrywania MPEG2; Wyjście komponentowe wideo (Y, PB, PR); System nagrywania audio Dolby Digital 2-kanałowo, liniowy PCM; Wejście DV; Wyjście HDMI: 720p, 1080i, 1080p | szt | 1 |
| 11 | Wizualizer | Wizualizer z pneumatycznym podnoszeniem ramienia, obrotową kamerą, oświetleniem roboczym górnym Kamera z przetwornikiem 1 CCD 1/3" Progressive Scan - 30 klatek na sekundę. Rozdzielczość natywna sygnału wyjściowego – SXGA- (1280x960) i 720p HD(1280x720); Konwersja sygnału wyjściowego – format 16:9 – WXGA (1360x768); rozdzielczość pozioma min 750 linii; wyjście i wejście sygnału VGA 15-pin Dsub, wyjście DVI; Powiększenie optyczne - 12x, powiększenie cyfrowe - 2x; regulacja zoom - elektryczna, regulacja ostrości - automatyczna i ręczna; możliwość zapamiętania ustawień - x1, możliwość zapamiętania obrazu - x1; Transfer obrazu z wizualizera do PC w formacie JPG, TIF, BMP przez USB 2.0 Sterowanie - port RS-232, USB; slot T-Lock do zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą. | szt | 1 |
| 12 | Mikrofon podstawkowy | Mikrofon miniaturowy na gęsiej szyjce z podstawką stołową, mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej, zasilanie fantomowe, gęsia szyjka o długości 45cm, wyposażony w programowalny przycisk; logiczne wejście i wyjście; Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz; maksymalny poziom SPL - 123dB; | szt | 2 |
| 13 | System mikrofonu bezprzewodowego nadajnik ręczny | System bezprzewodowy - 960 wybieranych częstotliwości na pasmo; Blokady zasilania i częstotliwości w nadajniku i odbiorniku; Automatyczny wybór częstotliwości; Podczerwone łącze do automatycznej synchronizacji nadajnika z odbiornikiem; Nadajnik - dynamiczny mikrofon dla wokalistów; Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia; kardioidalna charakterystyka kierunkowa; Pneumatyczne zawieszenie elastyczne; Pasmo przenoszenia: 50 do 16kHz; Chwilowe podświetlenie wyświetlacza LCD; Wyciszanie; Zasilanie - 2 baterie AA - min. 8h pracy ciągłej; transmisja stanu baterii - tonem pilotującym; zasięg roboczy - 100m. Odbiornik – metalowa obudowa, z osprzętem montażowym do rack-a, odłączane anteny ćwierć-falowe, blokada zasilania i częstotliwości, regulacja głośności, podświetlany wyświetlacz LCD, wskaźniki LED sygnału w.cz i audio; czułość > 70dB. | kpl | 1 |
| 14 | System mikrofonu bezprzewodowego nadajnik miniaturowy | System bezprzewodowy - 960 wybieranych częstotliwości na pasmo; Blokady zasilania i częstotliwości w nadajniku i odbiorniku; Automatyczny wybór częstotliwości; Podczerwone łącze do automatycznej synchronizacji nadajnika z odbiornikiem; Nadajnik miniaturowy – współpracujący z mikrofonami nagłownymi oraz przypinanymi; Chwilowe podświetlenie wyświetlacza LCD; Wyciszanie; Blokada częstotliwości i zasilacza; Zasilanie - 2 baterie AA - min. 8h pracy ciągłej; transmisja stanu baterii - tonem pilotującym; zasięg roboczy - 100m. Odbiornik – metalowa obudowa, z osprzętem montażowym do rack-a, odłączane anteny ćwierć-falowe, blokada zasilania i częstotliwości, regulacja głośności, podświetlany wyświetlacz LCD, wskaźniki LED sygnału w.cz i audio; czułość > 70dB. | kpl | 2 |
| 15 | Dodatkowy nadajnik miniaturowy | System bezprzewodowy - 960 wybieranych częstotliwości na pasmo; Blokady zasilania i częstotliwości w nadajniku i odbiorniku; Automatyczny wybór częstotliwości; Podczerwone łącze do automatycznej synchronizacji nadajnika z odbiornikiem; Nadajnik miniaturowy – współpracujący z mikrofonami nagłownymi oraz przypinanymi; Chwilowe podświetlenie wyświetlacza LCD; Wyciszanie; Blokada częstotliwości i zasilacza; Zasilanie - 2 baterie AA - min. 8h pracy ciągłej; transmisja stanu baterii - tonem pilotującym; zasięg roboczy - 100m. | szt | 2 |
| 16 | Mikrofon nauszny | Mikrofon nagłowny - miniaturowy na kablu o średnicy 1-2mm – Mikrofon pojemnościowy, charakterystyka kierunkowa – dookólna, zakres częstotliwości – 20Hz-20kHz; maksymalny poziom SPL – 130dB; kolor cielisty, | szt | 4 |
| 17 | Procesor audio | Procesor sygnałowy - 12 stałych wejść mikrofon/linia z zasilaniem plantom +48V, 8 stałych wyjść liniowych; wyposażony w procesor DSP do obróbki dynamiki z modułami min: automatycznym mikserem, korektorem graficznym, limiterem, mikserem matrycowym, selektorem matrycowym i kontrolerem wzmocnienia; port RS232 - do oprogramowania z PC oraz do integracji z systemem sterowania – sterowanie źródłami, poziomem dźwięku z ekranu sterującego LCD, Aplikacja na PC umożliwiająca wykonanie wielu konfiguracji urządzenia - możliwość budowania dowolnej architektury urządzenia, Ethernet; gniazda wejściowe i wyjściowe do kaskadowego łączenia procesorów umożliwiające rozbudowę systemu. | szt | 1 |
| 18 | Wzmacniacz mocy | Wzmacniacz mocy – jedno wejście oraz jeden wzmacniacz o mocy 160W pracujący przy obciążeniu 4ohm oraz z systemami napięciowymi 70V i 100V, Pasmo przenoszenia – 20Hz – 20kHz (+/-1dB), Stosunek sygnał/ szum – 85dB, zniekształcenia harmoniczne THD <0,05%, Wyposażony w gniazda wejściowe typu Phenix dla sygnałów symetrycznych, zabezpieczenia listew przyłączeniowych głośników, układy przeciwprzepięciowe, limitery napięcia wyjściowego oraz układ zabezpieczenia termicznego – wskaźniki sygnalizujące LED. | szt | 1 |
| 19 | Głośnik sufitowy | Głośnik sufitowy 2-drożny, pasmo (-10dB): 85Hz-25kHz, skuteczność: 86 dB SPL (1W, 1m), głośnik niskotonowy 4" i pokrywany tytanem głośnik wysokotonowy 3/4"; odczepy dla 70V: 8W/4W/2W/1W/0.5W, dla 100V: 8W/4W/2W/1W, promień pokrycia: 150°, Obudowa - wytłaczany pojemnik stalowy. | szt | 9 |
| 20 | Statyw mikrofonowy stołowy |  | szt | 1 |
| 21 | Kamera szybkoobrotowa IP wysokiej rozdzielczości | Megapikselowa kamera szybkoobrotowa IP - rozdzielczość Full HD (1080p) 25klatek/sek w H.264; Przetwornik – 1/2,5” CMOS, rozdzielczość pozioma – 850 linii TV, czułość – 2lx dla obrazu kolorowego, stosunek sygnału do szumu 50dB; Obiektyw – 10x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy (F1.8-2.5); Automatyczna kontrola wzmocnienia, automatyczny i ręczny bilans bieli, automatyczna elektroniczna migawka: 1/25 – 1/10000; funkcja kompensacja oświetlenia tła, automatyczna lub ręczna przesłona, cyfrowa redukcja szumów, detekcja ruchu z analityką, funkcja nazwy kamery i kadrowania obrazu; Kompresja obrazu – JPEG dla H.264, Rozdzielczość – MJPEG i H.264 (16:9) – 1920x1080; ilość klatek – 25kl/s; transmisja wielostrumieniowa – 4 strumienie video jednocześnie; Konfiguracja ustawień za pomocą przeglądarki internetowej – interfejs sieciowy LAN 10/100 Base-T – obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP; maksymalna ilość użytkowników – 20; zabezpieczenia – podstawowa autoryzacja (ID/hasło), obsługa SSL, filtrowanie adresów IP; Kamera – obrót 360stopni w poziomie, -20 – 200stopni w pionie; maksymalna prędkość obrotu 350stopni/s, możliwość zapamiętania 256 pozycji, funkcje – powrotu do pracy po zaniku zasilania i śledzenia poruszających się obiektów; Wyjście monitorowe – composite video, HDMI; dwukierunkowe audio – wejście mikrofonowe, wyjście liniowe; wejścia /wyjścia alarmowe – 4/2; port komunikacyjny – RS485; port USB. | szt | 1 |
| 21 | Codec wideokonferencyjny | 1- Codec wideokonferencyjny IP • kodowanie – H.264, H.263++; H.261, • rozdzielczość sygnału wyjściowego – 720p (1280x720) 30 klatek/s przy transmisji 1Mbps. • rozdzielczość sygnału komputerowego – wejściowego – SXGA (1280x10240), XGA (1024x768), wyjściowego – XGA (1024x768) • dźwięk – pasmo 3,4kHz, 7kHz, 14kHz, 22kHz (w zależności od wybranego protokołu), StereoSurround – w pełni dwukierunkowy przesył dźwięku (full duplex), aktywne tłumienie echa, automatyczna regulacja wzmocnienia, automatyczna redukcja szumów, redukcja odgłosów klawiatury, ukrywanie błędów dźwięku. • połączenia TCP/IP z prędkością do 4 Mbps (opcjonalna możliwość zwiększenia transmisji do 6Mbps), połączenia ISDN z opcjonalnym modułem, • zarządzanie – dostęp administracyjny przez stronę WWW, • możliwość podłączenia dwóch kamer – sygnał i sterowanie, • możliwość dołączenia dodatkowego urządzenia audio-video, • złącza - gniazda do dołączenia mikrofonu cyfrowego oraz do podłączenia 2 kamer wideokonferencyjnych (sygnał + sterowanie), wejście sygnału komputerowego (DVI/audio), gniazdo podłączenia urządzenia video np. wizualizera, port RS232 do zdalnego zarządzania - integracji z systemem centralnego sterowania; 2 porty LAN (do sieci i do komputera) oraz port do dołączenia modułu ISDN, 2 gniazda wyjściowe DVI. • szyfrowanie – protokoły AES FIPS 197, H.235V3 i H.233/234, 2 – kamera wideokonferencyjna - typ 1/3” CCD – rozdzielczość > 600 linii TV; sygnał wyjściowy 1280x720p przy 50/60 klatkach/s.; optyczny zoom 12x; elektroniczne sterowanie polem widzenia kamery pan/tint/zoom – sterowanie z codeca wideokonferencyjnego, zdalnej lokalizacji oraz ekranu sterującego LCD, pamięć ustawień. 3 – mikrofon cyfrowy - kompatybilny z codec-iem wideokonferencyjnym – wszechkierunkowy (360stopni) zakres odbioru dźwięku, zakres częstotliwości do 22kHz. | kpl | 1 |
| 22 | Kamera do codec-a | kamera wideokonferencyjna - typ 1/3” CCD – rozdzielczość > 600 linii TV; sygnał wyjściowy 1280x720p przy 50/60 klatkach/s.; optyczny zoom 12x; elektroniczne sterowanie polem widzenia kamery pan/tint/zoom – sterowanie z codeca wideokonferencyjnego, zdalnej lokalizacji oraz ekranu sterującego LCD, pamięć ustawień. Uchwyt z wysięgnikiem do montażu kamery. | szt | 1 |
| 23 | Mostek wideokonferencyjny | Software - mostek wideokonferencyjny do połączeń wielopunktowych 1+3 Licencja aktywująca wewnętrzny mostek - umożliwiająca połączenia wielostronne (razem 4 lokalizacje - 1+3), z możliwością łączenia zarówno po IP, jak również po ISDN w rozdzielczości HD z jednoczesnym obrazem ze wszystkich lokalizacji | szt | 1 |
| 24 | Oprogramowanie do systemu wideokonferencyjnego | Software dający możliwość umożliwiająca wyświetlanie obrazu z kamery lokalnej na dowolnym tle; software umożliwiający jednoczesne prezentowanie wysokiej rozdzielczości obrazu komputerowego i doskonałej jakości obrazu wideo | kpl | 1 |
| 25 | Serwis 36 miesięcy | Serwis 36 miesięcy dla serwera do nagrywania i streamingu Dodatkowa usługa zapewniająca zdalne wsparcie techniczne (klient powinien dysponować „ekspertem” zdolnym do obsługi wideokonferencji) i w przypadkach koniecznych wymianę części standardowo następnego dnia roboczego – umożliwienie utrzymanie systemu w stanie użyteczności. Poprzez dostęp do bazy firmy, klient może poszerzać swoją wiedzę. Zapewniona jest również systematyczna aktualizacja oprogramowania w trakcie obowiązania usługi serwisowej. | kpl | 1 |
| 26 | Moduł kontrolera systemu sterowania z portami sterującymi | Mikroprocesorowa jednostka sterująca z portami wykonawczymi; 7 konfigurowanych portów RS-232/ RS-422/ RS-485, 8 portów IR, 8 portów przekaźnikowych, 8 portów wejścia i wyjścia; mikroprocesor 32-bitowy, 404 MIPS; pamięć RAM 64Mb z możliwością rozbudowy, pamięć SRAM 1MB; pamięć Flash 256MB na karcie CF; port Ethernet 10/100 – gniazdo RJ45; wbudowany WebSerwer; port do komunikacji z PC, 8 pozycyjny Dip-switch do ustawiania prędkości komunikacji; używane protokoły sieciowe: ICSP, ICMP, Telnet, http, FTP; magistrala systemowa czteroprzewodowa do dołączenia zewnętrznych interfejsów; diody sygnalizacyjne LED na froncie obudowy - sygnalizujące pracę każdego portu sterującego; obudowa przystosowana do montażu w szafie typu rack-19"; Zasilanie 12V. | kpl | 1 |
| 27 | Ekran sterujący LCD do wbudowania w blat stołu dla prelegenta | Dotykowy ekran sterujący LCD typu Touch Screen: aktywna matryca TFT o przekątnej 10" – format 16:9; rozdzielczość matrycy 800 x 480 pikseli, 256 tys. kolorów (18-bitowa głębia); jasność: 350cd/m2, kontrast: 250:1; wielkość piksela 0.28mm, interkom w technologii VoIP (full-duplex) - obsługa z menu ekranu - dwukierunkowa komunikacja interkomowa pomiędzy dwoma ekranami sterującymi; wbudowany głośnik i mikrofon, okno podglądu obrazów wideo i odsłuchu audio - moduł audio-video akceptujący sygnał video lub s-video; jakość dźwięku G.711 (75dB SPL/1m.), nakładka polaryzacyjna (anty-odbiciowa), detektor ruchu, czujnik natężenia oświetlenia, wbudowany odbiornik podczerwieni 38KHz i 455KHz; pamięć RAM 64 MB, pamięć FLASH 512 MB na karcie CF, wbudowany port sterujący Ethernet 10/100, port USB. Wyposażony w zasilacz. | szt | 1 |
| 28 | Zasilacz systemu sterowania | Zasilacz do urządzeń systemu sterowania; napięcie wyjściowe - 13,5VDC, prąd wyjściowy - 6,5A, ciągła moc wyjściowa - 90W; ochrona przed zwarciem, zbyt dużym poborem prądu, przegrzaniem; obudowa metalowa. | szt | 1 |
| 29 | Moduł sterowania silnikiem | Uniwersalny sterownik o podwójnym wyjściu 20A do sterowania silnikami; Możliwość pracy w 2 trybach - tryb silnika (dwa przekaźniki uaktywnianie automatycznie - praca góra, dół, stop) lub tryb zasilanie (sterowanie załączaniem zasilania 2 niezależnych obwodów o łącznym prądzie obciążenia 20A); Wejścia - 4 wejścia stykowe (działanie określone przez tryb), czujnik podczerwieni (zdalne sterowanie), ustawienia trybów pracy. | szt | 1 |
| 30 | Podstawka do ekranu sterującego | Podstawka stołowa do ekranu sterującego, montaż do blatu katedry, pochylenie ekranu sterującego ok.. 15%, Wielkość podstawy dostosowana do gabarytów ekranu sterującego, kolor podstawy - czarny. | szt | 1 |
| 31 | Przełącznik sieciowy | Niezarządzalny przełącznik Ethernet - 8 portów 10/100Mbps, tryb pracy full/half duplex, plug-and-play, port MDI uplink do łączenia kaskadowego, auto korekcja "odwróconych par", porty RJ45 (UTP, STP) metoda przełączania store-and-forward; bufor pamięci 256kB dynamicznie przydzielany; automatyczne zapamiętywanie konfiguracji sieci; tablica MAC adresów 8k. | szt | 1 |
| 32 | Punkt dostępowy | Punkt dostępowy – standard IDEE 802.11b/Drink, Typ modulacji - DQPSK, DBPSK, CCK, ODM; Częstotliwość - 2.400 GHz; Moc nadajnika: +16 dBm (802.11b); +13dBm (for 802.11g); Bezpieczeństwo: 64/128-bit WEP; WPA EAP, WPA PSK; WPA2 AES; Filtrowanie MAC; Wyłączanie broadcastu SSID; Antena: odkręcana (R-SMA) dipolowa 2dBi; Zasięg: wewnątrz: do 100 metrów, na zewnątrz: do 300 metrów; Tryby pracy - Repeater, Access Point. | szt | 1 |
| 33 | Sterownik oświetlenia | Jednostka sterowania oświetleniem - 4 strefowa; możliwość zaprogramowania 16 scen świetlnych; rozjaśnianie i ściemnianie grup oświetlenia; czujnik podczerwieni; możliwość ustawiania czasu ściemniania i rozświetlania; kontrola dostępu; magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami; Maksymalne obciążenie - min. 800W na strefę, min. 2300W na jednostkę; Współpraca z systemami AV | szt | 1 |
| 34 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Interfejs świetlówkowy pozwalający na ściemnianie i rozjaśnianie źródeł fluorescencyjnych za pomocą sygnału 0-10V (analog) magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami Maksymalne obciążenie - przełączanie 10A dla 230V; wyjście sterujące 0-10V - 300mA | szt | 2 |
| 35 | Kontroler ścienny oświetlenia | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen świetlnych; posiada wbudowany przycisk do wyłączenia systemu; dwa przyciski do rozjaśniania i przyciemniania sceny świetlnej; magistrala komunikacyjna do łączenia do jednostki sterowania oświetleniem oraz z innymi kontrolerami ściennymi i interfejsami; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 2 |
| 36 | Kontroler ścienny do rolet | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen z roletami | szt | 1 |
| 37 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Moduł integrujący jednostkę sterowania oświetleniem z systemem centralnego sterowania za pomocą portu RS-232 - magistrala komunikacyjna do jednostki sterowania oświetleniem i kontrolerów ściennych; port RS232 do połączenia z komputerem PC lub innym urządzeniem wykorzystującym komunikację RS232; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 1 |
| 38 | Katedra | Katedra o wymiarach zewnętrznych ok. 300x90cm, wysokość blatu ok. 80cm; Blat stołu dwuwarstwowy o grubości 36mm wykonany z płyty melaminowej ze strukturą drewna, wycięcia w blacie do wbudowania przyłączy, ekranu sterującego. Nogi stołu – 2 warstwowe o grubości 36 mm wykonane z płyty melaminowej ze strukturą drewna, Zabudowa pod blatem w formie zamykanej szafki – przystosowana do montażu komputera PC, nagrywarki DVD, wizualizera oraz urządzeń typu rack-19” – szybki i wygodny dostęp, drzwiczki wykonane z płyty melaminowej z zamkiem; szafka AV z dostępem serwisowym do urządzeń, ścianki wewnętrzne zabudowy z melaminy perforowane - z panelami wentylacyjnymi; Front katedry wykonany z płyty melaminowej z boniowaniem. | kpl | 1 |
| 39 | Rolety zaciemniające | Rolety w kasetach systemu 103, aluminiowe prowadnice, o szerokości 80 mm, standardowe napędy elektryczne, przekaźniki do utworzenia grup rolet, atestowana, trudnozapalna tkanina Screen 600 BO w kolorze White, integracją z istniejącym systemem centralnego sterowania. | kpl | 1 |
| 40 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Uchwyt sufitowy regulowany do wideoprojektora, wykonany z rury o przekroju kwadratowym, Pochylenie do 30stopni przy suficie i przy projektorze, obrót 360stopni; Wysięgnik z regulacją zakresu - dostosowany do warunków montażu w Sali; mocowanie wideoprojektora - adapter dostosowany do otwórów montażowych wideoprojektora; Kolor uchwytu - w uzgodnieniu z Inwestorem. Konstrukcja mocująca uchwyt do stropu - z zabezpieczeniem. | kpl | 1 |
| 41 | Przyłącze stołowe z gniazdami AV | Przyłącze stołowe z gniazdami AV - montaż w blacie katedry prelegenta – otwierana pokrywa uchylna; w stanie zamkniętym - pokrywa przyłącza zlicowana z blatem katedry; Przyłącze wyposażone w gniazda AV, teletechniczne i zasilające: 2x230V, 2xRJ45 (Cat6), XGA/audio, XLR-mikrofon, 2xUSB; komplet kabli sygnałowych i zasilających | kpl | 2 |
| 42 | Akcesoria montażowe | Akcesoria montażowe - uchwyty mocujące, elementy montażowe, złącza kablowe wtyki i gniazda (męskie i żeńskie): 15pin HD, 9pin HD, BNC, XLR, jack, mini jack, 4pin video, RCA, RJ45, emitery podczerwieni; opaski, koszulki termokurczliwe, cyna. | kpl | 1 |
| 43 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń | Montaż wyłączników różnicowoprądowych poszczególnych obwodów zasilania AV w tablicy rozdzielczej oraz elementów do sterowania oświetleniem i elementów zdalnego załączania zasilania do urządzeń; montaż kontrolerów ściennych do oświetlenia. Wykonanie okablowania zasilającego do urządzeń AV oraz rolet zaciemniających. Styczniki do zdalnego włączania zasilania urządzeń, przekaźniki i moduły sterujące oraz akcesoria montażowe | kpl | 1 |
| 44 | Okablowanie urządzeń | Wykonanie okablowania sygnałowego, sterowania oraz zasilającego do urządzeń AV zgodnie z trasami kablowymi: - trasy kablowe sygnałowe prowadzone od szaf rack-AV do urządzeń instalowanych w Sali, - okablowanie sygnałowe pomiędzy urządzeniami instalowanymi w katedrze, - okablowanie zasilające z dedykowanej rozdzielni elektrycznej do urządzeń AV Okablowanie - kable wizyjne: RGBHV, component video, composite video; kable audio – audio stereo, mikrofonowe; kable sterujące, kable komunikacyjne LAN, kable głośnikowe, kable zasilające. | kpl | 1 |
| 45 | Montaż urządzeń | Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń: • montaż uchwytu sufitowego - zawieszenie i precyzyjna instalacja wideoprojektora • montaż uchwytów - zawieszenie i instalacja ekranu projekcyjnego • montaż głośników ściennych, • instalacja urządzeń w szafie AV • montaż urządzeń w katedrze – montaż monitora LCD, ekranu sterującego oraz przyłącza sygnałowego z gniazdami AV • montaż modułów sterujących oświetleniem, roletami oraz zasilaniem urządzeń. • wykonanie przyłączy na kablach sygnałowych - wizyjnych, audio, głośnikowych oraz sterujących. | kpl | 1 |
| 46 | Zaprogramowanie urządzeń systemu centralnego sterowania | Zaadresowanie opraw oświetleniowych oraz zaprogramowanie scen świetlnych z możliwością sterowania roletami zaciemniającymi. Zaprogramowanie systemu centralnego sterowania - opracowanie algorytmu działania i zaprogramowanie modułu kontrolera systemu sterowania; opracowanie menu do ekranu sterującego. | kpl | 1 |
| 47 | Uruchomienie systemów i integracja z systemem centralnego sterowania - testowanie | Uruchomienie poszczególnych urządzeń i systemów - uruchomienie sterowania oświetleniem i roletami - uruchomienie systemu centralnego sterowania i integracja z pozostałymi urządzeniami - testowanie | kpl | 1 |

Specyfikacja techniczna dla Sali 0.28

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Opis minimalnych wymagań | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Wideoprojektor - technologia 3LCD - panele min. 3x0,7" - format 16:10 Jasność – min. 3800 ANSI; kontrast – min. 500:1; rozdzielczość natywna - WXGA 1280x800; Kompatybilność z komputerami VGA-UXGA; kompatybilność z formatami HDTV - 720p, 1080i; 1080p. Korekcja trapezu - +/- 40stopni; głośność standard – max.34dB; Żywotność lampy standard – min. 2500 godzin. Gniazda - wejściowe - 2xRGB, HDMI; svideo, video, RJ45 (LAN); USB typ A i B; port sterujący RS232; Pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Funkcje - Auto-strojenie, blackboard mode, Logo Użytkownika, natychmiastowe wyłączanie, Stop klatka. | szt | 1 |
| 2 | Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny elektrycznie zwijany - napęd silnik elektryczny 230V z momentem obrotowym dostosowanym do rozwijania i zwijania powierzchni materiału projekcyjnego; kaseta ekranu przystosowana do wbudowania w sufit podwieszany - elastyczne dopasowanie kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu podwieszanego (widoczna tylko szczelina); łatwy demontaż ekranu do celów serwisowych; sposób wysuwa ekranu - przedni; Płaszczyzna - grubość 0,41mm, szeroki kąt oglądalności - 150 stopni, współczynnik odbicia - 1,2, obszar roboczy format 16:9 - ok. 240x135cm z czarną (ok.5cm) ramką wokół obrazu, górny czarny pas o długości do 40cm, Kaseta ekranu wykonana z aluminium - w kolorze białym; Certyfikat trudnopalności M2 | szt | 1 |
| 3 | Komputer PC | Konfiguracja podstawowa - procesor Intel Core 2 Duo E8500 ( 3,16GHz, 1333MHz, 6MB); pamięć RAM - 4GB (2x2048MB) 1066MHz DDR3 dual channel; dysk twardy - 320GB 3,5” SATA 7200 obrotów/min; napęd optyczny 16xDVD+/-RW Drive, karta graficzna 256MB ATI Radeon HD3450 wyposażona w pamięć 256MB z obsługą dwóch monitorów VGA; Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Klawiatura USB + mysz optyczna; Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45 - zintegrowana, z obsługą zdalnego włączania komputera (Wake Up); Obudowa typu desk-top (markowana przez producenta oferowanego komputera); moduł konstrukcji obudowy powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi; Porty - 1 port VGA, 1 port równoległy, 1 port szeregowy, gniazdo sieciowe RJ-45, min. 8 zewnętrznych portów USB2.0 (wyprowadzone na zewnątrz komputera - bez stosowania dodatkowych konwerterów ), 1 port DisplayPort, 1 port eSata, 2 liniowe wejścia audio, 2 liniowe wyjścia audio; Funkcja Wake-on-LAN; Zestaw nośników dla systemów – na płycie DVD; System operacyjny – Polski oryginalny Windows 7 Professional (32bit) z usługą instalacji starszej wersji systemu Windows XP Professional SP3; Oprogramowanie - Microsoft Office 2007 Pro PL; | szt | 1 |
| 4 | Pilot do nawigowania prezentacji | Bezprzewodowy pilot do sterowania prezentacją: 2,4 GHz z bezprzewodową technologią o zasięgu do 20 m; Kompaktowa konstrukcja z wsuwanym odbiornikiem, który włącza lub wyłącza zasilanie; Wbudowany laser; Odbiornik USB wsuwany w obudowie pilota; Zaprojektowany tak, aby wygodnie mieścić się w dłoni; Łatwe sterowanie przyciskami palcem; Nie wymaga żadnych sterowników; Długi czas używania – bateria 2 x AAA w zestawie. | szt | 1 |
| 5 | Monitor LCD 19" | Monitor LCD - rodzaj wyświetlacza TN + film TFT, wielkość ekranu - 19"; czas reakcji matrycy - 5ms; jasność - 250cd/m2; kontrast - 1000:1; kąt widzenia - w pionie 176stopni, w poziomie 176stopni (5:1); naturalna rozdzielczość - 1440x900@60Hz; Wejścia - RGBanalog (D-sub 15) i DVI; | szt | 1 |
| 6 | Tablet graficzny | Tablet piórkowy graficzny – format 16:10; rozdzielczość – 5080lpi; dokładność pióra – 0,25mm; dokładność myszki – 0,5mm; czułość – 200 punktów na sekundę; gniazda – USB; wymagania systemowe – Windows XP, Vista, Windows 7; obszar roboczy min. 460x300mm; 8 programowalnych przycisków z wyświetlaczem; menu obrotowe pozwalające na szybki dostęp do skrótów klawiszowych; Piórko – technologia bezprzewodowa, niewymagająca baterii; poziomy nacisku – 2048; | szt | 1 |
| 7 | Matryca VGA | Matryca sygnałów wideo wysokiej rozdzielczości i sygnałów audio: 8 wejść i 4 wyjścia wideo - złącza D-Sub Pin15 oraz 8 wejść i 4 wyjścia audio stereo symetrycznych lub niesymetrycznych na złączach typu Phoenix; System ASP (cyfrowe przetwarzanie sygnału synchronizacji) - bezzakłóceniowa komutacja sygnałów wideo z różnych źródeł. Sygnały wejściowe i wyjściowe wideo: VGA- WXGA, RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV component, S-video, composite video; pasmo sygnałów wizji 350 Mhz, impedancja wejściowa/wyjściowa wideo 75 Ohm; Audio - pasmo przenoszonych częstotliwości 20Hz-20kHz ; Sterowanie- port RS232 lub RS422 na złączu D-Sub pin9, przyciski na panelu przednim. | szt | 1 |
| 8 | Skaler | Cyfrowy skaler sygnałów kompozytowych i s-video, wielostandardowy - PAL, SECAM, NTSC; Wejścia - composite video, s-video; Wyjście - grafika komputerowa złącze VGA; Wyjściowa częśtotliwość odświeżania 60Hz; Rozdzielczości sygnałów wyjściowych - komputerowych VGA, SVGA, XGA, WXGA (1366x768); HDTV component - 480p, 576, 1080i; Regulacja - wybór źródła sygnału wejściowego oraz rozdzielczości sygnału wyjściowego z wyświetleniem informacji na diodach LED. | szt | 1 |
| 9 | Nagrywarka DVD z HD | Nagrywarka DVD - twardy dysk o pojemności 160 GB; Format nagrywania: DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL; Odtwarzane formaty: DivX, DVD, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD-Video, DVD-RW VR, CD, CD-R/RW, CD-DA/Video CD, SVCD, MP3, JPEG; Konwersja do formatu 1080p; Pokaz slajdów HD JPEG z podkładem muzycznym; Szybka archiwizacja na twardym dysku danych z kart pamięci SD i urządzeń USB Port USB 2.0 High Speed; System nagrywania MPEG2; Wyjście komponentowe wideo (Y, PB, PR); System nagrywania audio Dolby Digital 2-kanałowo, liniowy PCM; Wejście DV; Wyjście HDMI: 720p, 1080i, 1080p | szt | 1 |
| 10 | Wizualizer | Wizualizer z pneumatycznym podnoszeniem ramienia, obrotową kamerą, oświetleniem roboczym górnym; Kamera z przetwornikiem 1 CCD 1/3" Progressive Scan - 30 klatek na sekundę. Rozdzielczość natywna sygnału wyjściowego – SXGA- (1280x960) i 720p HD(1280x720); Konwersja sygnału wyjściowego – format 16:9 – WXGA (1360x768); rozdzielczość pozioma min 750 linii; wyjście i wejście sygnału VGA 15-pin Dsub, wyjście DVI; Powiększenie optyczne - 12x, powiększenie cyfrowe - 2x; regulacja zoom - elektryczna, regulacja ostrości - automatyczna i ręczna ;możliwość zapamiętania ustawień - x1, możliwość zapamiętania obrazu - x1; Transfer obrazu z wizualizera do PC w formacie JPG, TIF, BMP przez USB 2.0 Sterowanie - port RS-232, USB; slot T-Lock do zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą. | szt | 1 |
| 11 | Mikrofon podstawkowy | Mikrofon miniaturowy na gęsiej szyjce z podstawką stołową, mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej, zasilanie fantomowe, gęsia szyjka o długości 45cm, wyposażony w programowalny przycisk; logiczne wejście i wyjscie; Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17kHz; maksymalny poziom SPL - 123dB; | szt | 2 |
| 12 | System mikrofonu bezprzewodowego nadajnik ręczny | System bezprzewodowy - 960 wybieranych częstotliwości na pasmo; Blokady zasilania i częstotliwości w nadajniku i odbiorniku; Automatyczny wybór częstotliwości; Podczerwone łącze do automatycznej synchronizacji nadajnika z odbiornikiem; Nadajnik - dynamiczny mikrofon dla wokalistów; Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia; kardioidalna charakterystyka kierunkowa; Pneumatyczne zawieszenie elastyczne; Pasmo przenoszenia: 50 do 16kHz; Chwilowe podświetlenie wyświetlacza LCD; Wyciszanie; Zasilanie - 2 baterie AA - min. 8h pracy ciągłej; transmisja stanu baterii - tonem pilotującym; zasięg roboczy - 100m. Odbiornik – metalowa obudowa, z osprzętem montażowym do rack-a, odłączane anteny ćwierć-falowe, blokada zasilania i częstotliwości, regulacja głośności, podświetlany wyświetlacz LCD, wskaźniki LED sygnału w.cz i audio; czułość > 70dB. | kpl | 1 |
| 13 | System mikrofonu bezprzewodowego nadajnik miniaturowy | System bezprzewodowy - 960 wybieranych częstotliwości na pasmo; Blokady zasilania i częstotliwości w nadajniku i odbiorniku; Automatyczny wybór częstotliwości; Podczerwone łącze do automatycznej synchronizacji nadajnika z odbiornikiem; Nadajnik miniaturowy – współpracujący z mikrofonami nagłownymi oraz przypinanymi; Chwilowe podświetlenie wyświetlacza LCD; Wyciszanie; Blokada częstotliwości i zasilacza; Zasilanie - 2 baterie AA - min. 8h pracy ciągłej; transmisja stanu baterii - tonem pilotującym; zasięg roboczy - 100m. Odbiornik – metalowa obudowa, z osprzętem montażowym do rack-a, odłączane anteny ćwierć-falowe, blokada zasilania i częstotliwości, regulacja głośności, podświetlany wyświetlacz LCD, wskaźniki LED sygnału w.cz i audio; czułość > 70dB. | kpl | 1 |
| 14 | Mikrofon nauszny | Mikrofon nagłowny - miniaturowy na kablu o średnicy 1-2mm – Mikrofon pojemnościowy, charakterystyka kierunkowa – dookólna, zakres częstotliwości – 20Hz-20kHz; maksymalny poziom SPL – 130dB; kolor cielisty, | szt | 1 |
| 15 | Mikser foniczny | Mikser-przedwzmacniacz - 8 wejść mikrofonowo/liniowych, 8 wejść stereo, dwa wyjścia, wbudowany generator, wejście priorytetowe, regulacja niskie/wysokie dla każdego wejścia, Pasmo przenoszenia – 20Hz – 20kHz; stosunek sygnał/szum – 100dB, zniekształcenia harmoniczne THD 0,05%, zasilanie Plantom. | szt | 1 |
| 16 | Wzmacniacz mocy | Wzmacniacz mocy – jedno wejście oraz jeden wzmacniacz o mocy 160W pracujący przy obciążeniu 4ohm oraz z systemami napięciowymi 70V i 100V, Pasmo przenoszenia – 20Hz – 20kHz (+/-1dB), Stosunek sygnał/ szum – 85dB, zniekształcenia harmoniczne THD <0,05%, Wyposażony w gniazda wejściowe typu Phenix dla sygnałów symetrycznych, zabezpieczenia listew przyłączeniowych głośników, układy przeciwprzepięciowe, limitery napięcia wyjściowego oraz układ zabezpieczenia termicznego – wskaźniki sygnalizujące LED. | szt | 1 |
| 17 | Głośnik sufitowy | Głośnik sufitowy 2-drożny, pasmo (-10dB): 85Hz-25kHz, skuteczność: 86 dB SPL (1W, 1m), głośnik niskotonowy 4" i pokrywany tytanem głośnik wysokotonowy 3/4"; odczepy dla 70V: 8W/4W/2W/1W/0.5W, dla 100V: 8W/4W/2W/1W, promień pokrycia: 150°, Obudowa - wytłaczany pojemnik stalowy. | szt | 9 |
| 18 | Statyw mikrofonowy stołowy |  | szt | 1 |
| 19 | Kamera szybkoobrotowa IP wysokiej rozdzielczości | Megapikselowa kamera szybkoobrotowa IP - rozdzielczość Full HD (1080p) 25klatek/sek w H.264; Przetwornik – 1/2,5” CMOS, rozdzielczość pozioma – 850 linii TV, czułość – 2lx dla obrazu kolorowego, stosunek sygnału do szumu 50dB; Obiektyw – 10x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy (F1.8-2.5); Automatyczna kontrola wzmocnienia, automatyczny i ręczny bilans bieli, automatyczna elektroniczna migawka: 1/25 – 1/10000; funkcja kompensacja oświetlenia tła, automatyczna lub ręczna przesłona, cyfrowa redukcja szumów, detekcja ruchu z analityką, funkcja nazwy kamery i kadrowania obrazu; Kompresja obrazu – JPEG dla H.264, Rozdzielczość – MJPEG i H.264 (16:9) – 1920x1080; ilość klatek – 25kl/s; transmisja wielostrumieniowa – 4 strumienie video jednocześnie; Konfiguracja ustawień za pomocą przeglądarki internetowej – interfejs sieciowy LAN 10/100 Base-T – obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP; maksymalna ilość użytkowników – 20; zabezpieczenia – podstawowa autoryzacja (ID/hasło), obsługa SSL, filtrowanie adresów IP; Kamera – obrót 360stopni w poziomie, -20 – 200stopni w pionie; maksymalna prędkość obrotu 350stopni/s, możliwość zapamiętania 256 pozycji, funkcje – powrotu do pracy po zaniku zasilania i śledzenia poruszających się obiektów; Wyjście monitorowe – composite video, HDMI; dwukierunkowe audio – wejście mikrofonowe, wyjście liniowe; wejścia /wyjścia alarmowe – 4/2; port komunikacyjny – RS485; port USB. | szt | 1 |
| 20 | Codec wideokonferencyjny | 1- Codec wideokonferencyjny IP • kodowanie – H.264, H.263++; H.261, • rozdzielczość sygnału wyjściowego – 720p (1280x720) 30 klatek/s przy transmisji 1Mbps. • rozdzielczość sygnału komputerowego – wejściowego – SXGA (1280x10240), XGA (1024x768), wyjściowego – XGA (1024x768) • dźwięk – pasmo 3,4kHz, 7kHz, 14kHz, 22kHz (w zależności od wybranego protokołu), StereoSurround – w pełni dwukierunkowy przesył dźwięku (full duplex), aktywne tłumienie echa, automatyczna regulacja wzmocnienia, automatyczna redukcja szumów, redukcja odgłosów klawiatury, ukrywanie błędów dźwięku. • połączenia TCP/IP z prędkością do 2 Mbps (opcjonalna możliwość zwiększenia transmisji do 4Mbps), połączenia ISDN z opcjonalnym modułem, • zarządzanie – dostęp administracyjny przez stronę WWW, • możliwość podłączenia dwóch kamer – sygnał i sterowanie, • możliwość dołączenia dodatkowego urządzenia audio-video, • złącza - gniazda do dołączenia mikrofonu cyfrowego oraz do podłączenia 2 kamer wideokonferencyjnych (sygnał + sterowanie), wejście sygnału komputerowego (DVI/audio), gniazdo podłączenia urządzenia video np. wizualizera, port RS232 do zdalnego zarządzania - integracji z systemem centralnego sterowania; 2 porty LAN (do sieci i do komputera) oraz port do dołączenia modułu ISDN, 2 gniazda wyjściowe DVI. • szyfrowanie – protokoły AES FIPS 197, H.235V3 i H.233/234, 2 – kamera wideokonferencyjna - typ 1/3” CCD – rozdzielczość > 600 linii TV; sygnał wyjściowy 1280x720p przy 50/60 klatkach/s.; optyczny zoom 12x; elektroniczne sterowanie polem widzenia kamery pan/tint/zoom – sterowanie z codeca wideokonferencyjnego, zdalnej lokalizacji oraz ekranu sterującego LCD, pamięć ustawień. 3 – mikrofon cyfrowy - kompatybilny z codec-iem wideokonferencyjnym – wszechkierunkowy (360stopni) zakres odbioru dźwięku, zakres częstotliwości do 22kHz. | kpl | 1 |
| 21 | Kamera do codec-a | kamera wideokonferencyjna - typ 1/3” CCD – rozdzielczość > 600 linii TV; sygnał wyjściowy 1280x720p przy 50/60 klatkach/s.; optyczny zoom 12x; elektroniczne sterowanie polem widzenia kamery pan/tint/zoom – sterowanie z codeca wideokonferencyjnego, zdalnej lokalizacji oraz ekranu sterującego LCD, pamięć ustawień. Uchwyt z wysięgnikiem do montażu kamery. | szt | 1 |
| 22 | Oprogramowanie do systemu wideokonferencyjnego | Software dający możliwość umożliwiająca wyświetlanie obrazu z kamery lokalnej na dowolnym tle; software umożliwiający jednoczesne prezentowanie wysokiej rozdzielczości obrazu komputerowego i doskonałej jakości obrazu wideo | kpl | 1 |
| 23 | Serwis 36 miesięcy | Serwis 36 miesięcy dla serwera do nagrywania i streamingu Dodatkowa usługa zapewniająca zdalne wsparcie techniczne (klient powinien dysponować „ekspertem” zdolnym do obsługi wideokonferencji) i w przypadkach koniecznych wymianę części standardowo następnego dnia roboczego – umożliwienie utrzymanie systemu w stanie użyteczności. Poprzez dostęp do bazy firmy, klient może poszerzać swoją wiedzę. Zapewniona jest również systematyczna aktualizacja oprogramowania w trakcie obowiązania usługi serwisowej. | kpl | 1 |
| 24 | Moduł kontrolera systemu sterowania z portami sterującymi | Mikroprocesorowa jednostka sterująca z portami wykonawczymi; 7 konfigurowanych portów RS-232/ RS-422/ RS-485, 8 portów IR, 8 portów przekaźnikowych, 8 portów wejścia i wyjścia; mikroprocesor 32-bitowy, 404 MIPS; pamięć RAM 64Mb z możliwością rozbudowy, pamięć SRAM 1MB; pamięć Flash 256MB na karcie CF; port Ethernet 10/100 – gniazdo RJ45; wbudowany WebSerwer; port do komunikacji z PC, 8 pozycyjny Dip-switch do ustawiania prędkości komunikacji; używane protokoły sieciowe: ICSP, ICMP, Telnet, http, FTP; magistrala systemowa czteroprzewodowa do dołączenia zewnętrznych interfejsów; diody sygnalizacyjne LED na froncie obudowy - sygnalizujące pracę każdego portu sterującego; obudowa przystosowana do montażu w szafie typu rack-19"; Zasilanie 12V. | kpl | 1 |
| 25 | Ekran sterujący LCD do wbudowania w blat stołu dla prelegenta | Dotykowy ekran sterujący LCD typu Touch Screen: aktywna matryca TFT o przekątnej 7" – format 16:9; rozdzielczość matrycy 800 x 480 pikseli, 256 tys. kolorów (18-bitowa głębia); jasność: 350cd/m2, kontrast: 200:1; wielkość piksela 0.19 mm, interkom w technologii VoIP (full-duplex) - obsługa z menu ekranu - dwukierunkowa komunikacja interkomowa pomiędzy dwoma ekranami sterującymi; wbudowany głośnik i mikrofon, okno podglądu obrazów wideo i odsłuchu audio - moduł audio-video akceptujący sygnał video lub s-video; jakość dźwięku G.711 (75dB SPL/1m.), nakładka polaryzacyjna (anty-odbiciowa), detektor ruchu, czujnik natężenia oświetlenia, wbudowany odbiornik podczerwieni 38KHz i 455KHz; pamięć RAM 64 MB, pamięć FLASH 512 MB na karcie CF, wbudowany port sterujący Ethernet 10/100, port USB. Wyposażony w zasilacz. | szt | 1 |
| 26 | Zasilacz systemu sterowania | Zasilacz do urządzeń systemu sterowania; napięcie wyjściowe - 13,5VDC, prąd wyjściowy - 6,5A, ciągła moc wyjściowa - 90W; ochrona przed zwarciem, zbyt dużym poborem prądu, przegrzaniem; obudowa metalowa. | szt | 1 |
| 27 | Moduł sterowania silnikiem | Uniwersalny sterownik o podwójnym wyjściu 20A do sterowania silnikami; Możliwość pracy w 2 trybach - tryb silnika (dwa przekaźniki uaktywnianie automatycznie - praca góra, dół, stop) lub tryb zasilanie (sterowanie załączaniem zasilania 2 niezależnych obwodów o łącznym prądzie obciążenia 20A); Wejścia - 4 wejścia stykowe (działanie określone przez tryb), czujnik podczerwieni (zdalne sterowanie), ustawienia trybów pracy. | szt | 1 |
| 28 | Podstawka do ekranu sterującego | Podstawka stołowa do ekranu sterującego, montaż do blatu katedry, pochylenie ekranu sterującego ok.. 15%, Wielkość podstawy dodatosowana do gabarytów ekranu sterującego, kolor podstawy - czarny. | szt | 1 |
| 29 | Przełącznik sieciowy | Niezarządzalny przełącznik Ethernet - 8 portów 10/100Mbps, tryb pracy full/half duplex, plug-and-play, port MDI uplink do łączenia kaskadowego, auto korekcja "odwróconych par", porty RJ45 (UTP, STP) metoda przełączania store-and-forward; bufor pamięci 256kB dynamicznie przydzielany; automatyczne zapamiętywanie konfiguracji sieci; tablica MAC adresów 8k. | szt | 1 |
| 30 | Sterownik oświetlenia | Jednostka sterowania oświetleniem - 4 strefowa; możliwość zaprogramowania 16 scen świetlnych; rozjaśnianie i ściemnianie grup oświetlenia; czujnik podczerwieni; możliwość ustawiania czasu ściemniania i rozświetlania; kontrola dostępu; magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami; Maksymalne obciążenie - min. 800W na strefę, min. 2300W na jednostkę; Współpraca z systemami AV | szt | 1 |
| 31 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Interfejs świetlówkowy pozwalający na ściemnianie i rozjaśnianie źródeł fluorescencyjnych za pomocą sygnału 0-10V (analog) magistrala komunikacyjna do łączenia z innymi jednostkami oraz kontrolerami ściennymi i interfejsami Maksymalne obciążenie - przełączanie 10A dla 230V; wyjście sterujące 0-10V - 300mA | szt | 2 |
| 32 | Kontroler ścienny oświetlenia | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen świetlnych; posiada wbudowany przycisk do wyłączenia systemu; dwa przyciski do rozjaśniania i przyciemniania sceny świetlnej; magistrala komunikacyjna do łączenia do jednostki sterowania oświetleniem oraz z innymi kontrolerami ściennymi i interfejsami; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 2 |
| 33 | Kontorler ścienny do rolet | Podświetlany przełącznik dwu-przyciskowy pełniący funkcję przełączania grupy dwóch scen z roletami | szt | 1 |
| 34 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Moduł integrujący jednostkę sterowania oświetleniem z systemem centralnego sterowania za pomocą portu RS-232 - magistrala komunikacyjna do jednostki sterowania oświetleniem i kontrolerów ściennych; port RS232 do połączenia z komputerem PC lub innym urządzeniem wykorzystującym komunikację RS232; przełącznik wielopozycyjny do adresowania urządzenia | szt | 1 |
| 35 | Katedra | Katedra o wymiarach zewnętrznych ok. 300x90cm, wysokość blatu ok. 80cm; Blat stołu dwuwarstwowy o grubości 36mm wykonany z płyty melaminowej ze strukturą drewna, wycięcia w blacie do wbudowania przyłączy, ekranu sterującego. Nogi stołu – 2 warstwowe o grubości 36 mm wykonane z płyty melaminowej ze strukturą drewna, Zabudowa pod blatem w formie zamykanej szafki – przystosowana do montażu komputera PC, nagrywarki DVD, wizualizera oraz urządzeń typu rack-19” – szybki i wygodny dostęp, drzwiczki wykonane z płyty melaminowej z zamkiem; szafka AV z dostępem serwisowym do urządzeń, ścianki wewnętrzne zabudowy z melaminy perforowane - z panelami wentylacyjnymi; Front katedry wykonany z płyty melaminowej z boniowaniem. | kpl | 1 |
| 36 | Rolety zaciemniające | Rolety w kasetach systemu 103, aluminiowe prowadnice, o szerokości 80 mm, standardowe napędy elektryczne, przekaźniki do utworzenia grup rolet, atestowana, trudnozapalna tkanina Screen 600 BO w kolorze White, integracją z istniejącym systemem centralnego sterowania. | kpl | 1 |
| 37 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Uchwyt sufitowy regulowany do wideoprojektora, wykonany z rury o przekroju kwadratowym, Pochylenie do 30stopni przy suficie i przy projektorze, obrót 360stopni; Wysięgnik z regulacją zakresu - dostosowany do warunków montażu w Sali; mocowanie wideoprojektora - adapter dostosowany do otworów montażowych wideoprojektora; Kolor uchwytu - w uzgodnieniu z Inwestorem. Konstrukcja mocująca uchwyt do stropu - z zabezpieczeniem. | kpl | 1 |
| 38 | Przyłącze stołowe z gniazdami AV | Przyłącze stołowe z gniazdami AV - montaż w blacie katedry prelegenta – otwierana pokrywa uchylna; w stanie zamkniętym - pokrywa przyłącza zlicowana z blatem katedry; Przyłącze wyposażone w gniazda AV, teletechniczne i zasilające: 2x230V, 2xRJ45 (Cat6), XGA/audio, XLR-mikrofon, 2xUSB; komplet kabli sygnałowych i zasilających | kpl | 2 |
| 39 | Akcesoria montażowe | Akcesoria montażowe - uchwyty mocujące, elementy montażowe, złącza kablowe wtyki i gniazda (męskie i żeńskie): 15pin HD, 9pin HD, BNC, XLR, jack, mini jack, 4pin video, RCA, RJ45, emitery podczerwieni; opaski, koszulki termokurczliwe, cyna. | kpl | 1 |
| 40 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń | Montaż wyłączników różnicowoprądowych poszczególnych obwodów zasilania AV w tablicy rozdzielczej oraz elementów do sterowania oświetleniem i elementów zdalnego załączania zasilania do urządzeń; montaż kontrolerów ściennych do oświetlenia. Wykonanie okablowania zasilającego do urządzeń AV oraz rolet zaciemniających. Styczniki do zdalnego włączania zasilania urządzeń, przekaźniki i moduły sterujące oraz akcesoria montażowe | kpl | 1 |
| 41 | Okablowanie urządzeń | Wykonanie okablowania sygnałowego, sterowania oraz zasilającego do urządzeń AV zgodnie z trasami kablowymi: - trasy kablowe sygnałowe prowadzone od szaf rack-AV do urządzeń instalowanych w Sali, - okablowanie sygnałowe pomiędzy urządzeniami instalowanymi w katedrze, - okablowanie zasilające z dedykowanej rozdzielni elektrycznej do urządzeń AV Okablowanie - kable wizyjne: RGBHV, component video, composite video; kable audio – audio stereo, mikrofonowe; kable sterujące, kable komunikacyjne LAN, kable głośnikowe, kable zasilające. | kpl | 1 |
| 42 | Montaż urządzeń | Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń: • montaż uchwytu sufitowego - zawieszenie i precyzyjna instalacja wideoprojektora • montaż uchwytów ściennych - zawieszenie i instalacja ekranu projekcyjnego • montaż głośników ściennych, • instalacja urządzeń w szafie AV • montaż urządzeń w katedrze – montaż monitora LCD, ekranu sterującego oraz przyłącza sygnałowego z gniazdami AV • montaż modułów sterujących oświetleniem, roletami oraz zasilaniem urządzeń. • wykonanie przyłączy na kablach sygnałowych - wizyjnych, audio, głośnikowych oraz sterujących. | kpl | 1 |
| 43 | Zaprogramowanie urządzeń systemu centralnego sterowania | Zaadresowanie opraw oświetleniowych oraz zaprogramowanie scen świetlnych z możliwością sterowania roletami zaciemniającymi. Zaprogramowanie systemu centralnego sterowania - opracowanie algorytmu działania i zaprogramowanie modułu kontrolera systemu sterowania; opracowanie menu do ekranu sterującego. | kpl | 1 |
| 44 | Uruchomienie systemów i integracja z systemem centralnego sterowania - testowanie | Uruchomienie poszczególnych urządzeń i systemów - uruchomienie sterowania oświetleniem i roletami - uruchomienie systemu centralnego sterowania i integracja z pozostałymi urządzeniami - testowanie | kpl | 1 |

Specyfikacja techniczna dla Serwerowni

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Opis minimalnych wymagań | Jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirtualny panel sterujący | Wirtualny panel sterujący – kompatybilny z ekranami sterującymi – menu sterujące bez fizycznego ekranu LCD; Urządzenie pozwalające na sterowanie systemem z poziomu przeglądarki internetowej lub połączenia VNC poprzez protokół oparty na TCP/IP; dostęp – 3 użytkowników jednocześnie; wsparcie dla przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Safari; rozdzielczość do 800x480; port Ethernet 10/100 ze wsparciem dla technologii PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af; diody sygnalizujące stan pracy i aktywności sieciowej urządzenia; | szt | 1 |
| 2 | Oprogramowanie do kamer IP | Licencja 4-kamerowa, jednostanowiskowa (klient-serwer) do obsługi kamer IP - zaawansowane oprogramowanie do obsługi kamer IP megapikselowych, wsparcie dla kamer IP, obsługa kompresji H.264, MPEG-4, JPEG2000 i JPEG, możliwość rekompresji obrazu; Funkcjonalność oprogramowanie: zdalny podgląd i rejestracja obrazu oraz dostęp do nagrań i archiwizacja (eksport nagrań), monitorowanie stanu systemu, wyświetlanie obrazu na jednym lub wielu oknach, z możliwością rozmieszczania okien na kilku monitorach. | kpl | 2 |
| 3 | Zapora - firewall | Urządzenie łączące funkcje VPN i firewall-a. Porty: 2 x WAN, 7 x LAN, 1 x konfigurowalny przez użytkownika, przepustowość: 120 Mb/s, wydajność VPN: 45 Mb/równoczesnych, liczba równoczesnych sesji: 25 000, Obsługa: PPPoE, NAT/PAT, H.323 NAT Traversal wsparcie dla mechanizmu Zone-Defense , enkrypcja VPN: DES/3DES/AES/Twofish/Blowfish/CAST-128 liczba tuneli VPN: 300 , autentykacja: wbudowana baza danych, RADIUS, Active Directory zarządzanie pasmem: pasmo gwarantowane, maksymalne, priorytetyzacja, system IDS: automatyczne pobieranie sygnatur, ochrona przed atakami DoS i DOS, alertowanie e-mailem, filtrowanie treści. | kpl | 1 |
| 4 | Serwer do nagrywania i streming-u (jednoczesne nagrywanie 5 spotkań – streaming do 100 odbiorców WEB) | Rejestrator konferencji dostępny przez sieć IP -nagrywanie wideo, audio oraz prezentacji; rejestracja nagrania w jakości HD; zarejestrowane zdarzenia mają być dostępne na żądanie lub przez streaming na żywo; - rejestrowanie połączeń punkt-punkt i połączeń wielopunktowych, możliwość zarządzania zgromadzonymi nagraniami, bezpieczne przechowywanie treści, możliwość łączenia kilku urządzeń dla zwiększenia pojemności i niezawodności, Możliwość odtworzenia zarejestrowanych nagrań z poziomu wideoterminala lub dostęp przez przeglądarkę internetową; nagrywanie różnych formatów wideo i audio oraz różnej jakości; Rozwiązanie tego samego producenta co kodeka wideokonferencyjnego. | kpl | 1 |
| 5 | Serwis 36 miesięcy | Serwis 36 miesięcy dla serwera do nagrywania i streamingu Dodatkowa usługa zapewniająca zdalne wsparcie techniczne (klient powinien dysponować „ekspertem” zdolnym do obsługi wideokonferencji) i w przypadkach koniecznych wymianę części standardowo następnego dnia roboczego – umożliwienie utrzymanie systemu w stanie użyteczności. Poprzez dostęp do bazy firmy, klient może poszerzać swoją wiedzę. Zapewniona jest również systematyczna aktualizacja oprogramowania w trakcie obowiązania usługi serwisowej. | kpl | 1 |
| 6 | Szafa stojąca typu rack-19" | Szafa stojąca teleinformatyczna w konfiguracji - drzwi przednie szklane, drzwi tylne skrócone z maskownicą 3U z przepustem szczotkowym; dwie pary belek nośnych w rozstawie 19"; szerokość 600mm, głębokość 800mm, wysokość użytkowa - 42U; podstawa szafy - 4 stopki z możliwością wypoziomowania; listwy zasilające 230V; komplet akcesoriów montażowych. | kpl | 1 |
| 7 | Instalacja | Montaż urządzeń w szafie rack - uruchomienie - zaprogramowanie - testowanie. | kpl | 1 |

Zestawienie urządzeń dostawy własnej Zamawiającego.

Dostawa niżej wymienionych urządzeń nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.

Urządzenia te powinny być przez wykonawcę systemu AV zamontowane i uruchomione w poszczególnych salach oraz zintegrowane z pozostałymi urządzeniami, dostarczanymi w ramach postępowania przetargowego.

Wykonawcy systemu AV zobowiązani są również do objęcia serwisem gwarancyjnym niżej wymienionych urządzeń - (okres gwarancji zgodny z warunkami postępowania przetargowego).

Zestawienie urządzeń do Sali 0.20

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Producent, model, typ | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Sanyo PLC-WXU700 | szt | 1 |
| 2 | Ekran projekcyjny | ADEO Incell VisionWhiteProBE | szt | 1 |
| 8 | Nagrywarka DVD z HD | Panasonic DMR-EH49 | szt | 1 |
| 10 | Wzmacniacz zintegrowany | Pioneer A307R | szt | 1 |
| 11 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy | JBL Control 25 | kpl | 2 |
| 12 | Moduł kontrolera systemu sterowania z portami sterującymi | AMX NI-2100 | kpl | 1 |
| 13 | Ekran sterujący LCD do wbudowania w blat stołu dla prelegenta | AMX NXD-435 | szt | 1 |
| 14 | Zasilacz systemu sterowania | AMX PSN2.8 | szt | 1 |
| 15 | Moduł sterowania silnikiem | AMX UPC20+ | szt | 1 |
| 16 | Podstawka do ekranu sterującego |  | szt | 1 |
| 18 | Sterownik oświetlenia | Lutron GRX-3502 | szt | 1 |
| 19 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Lutron GRX-TVI | szt | 1 |
| 20 | Kontroler ścienny oświetlenia | Lutron EGRX-2B-WH | szt | 1 |
| 21 | Kontroler ścienny do rolet | Lutron SG-SVC | szt | 1 |
| 22 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Lutron GRX-CI-RS232 | szt | 1 |
| 24 | Rolety zaciemniające |  | kpl | 1 |
| 25 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Fit-System LCD Vario | kpl | 1 |
| 28 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń |  | kpl | 1 |
| 29 | Okablowanie urządzeń |  | kpl | 1 |

Zestawienie urządzeń do Sali 0.15

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Producent, model, typ | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Sanyo PLC-WXU700 | szt | 1 |
| 2 | Ekran projekcyjny | ADEO Incell VisionWhiteProBE | szt | 1 |
| 8 | Nagrywarka DVD z HD | Panasonic DMR-EH49 | szt | 1 |
| 10 | Mikrofon podstawkowy | Shure MX-418D/C | szt | 1 |
| 11 | Mikser foniczny | Crown 14M | szt | 1 |
| 12 | Wzmacniacz zintegrowany | Pioneer A307R | szt | 1 |
| 13 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy | JBL Control 25 | szt | 4 |
| 14 | Moduł kontrolera systemu sterowania z portami sterującymi | AMX NI-2100 | kpl | 1 |
| 15 | Ekran sterujący LCD do wbudowania w blat stołu dla prelegenta | AMX NXD-435 | szt | 1 |
| 16 | Zasilacz systemu sterowania | AMX PSN2.8 | szt | 1 |
| 17 | Moduł sterowania silnikiem | AMX UPC20+ | szt | 1 |
| 18 | Podstawka do ekranu sterującego |  | szt | 1 |
| 20 | Sterownik oświetlenia | Lutron GRX-3502 | szt | 1 |
| 21 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Lutron GRX-TVI | szt | 1 |
| 22 | Kontroler ścienny oświetlenia | Lutron EGRX-2B-WH | szt | 1 |
| 23 | Kontroler ścienny do rolet | Lutron SG-SVC | szt | 1 |
| 24 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Lutron GRX-CI-RS232 | szt | 1 |
| 26 | Rolety zaciemniające |  | kpl | 1 |
| 27 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Fit-System LCD Vario | kpl | 1 |
| 30 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń |  | kpl | 1 |
| 31 | Okablowanie urządzeń |  | kpl | 1 |

Zestawienie urządzeń dla Sali 0.19

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Producent, model, typ | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Sanyo PLC-WXU700 | szt | 1 |
| 2 | Ekran projekcyjny | ADEO Incell VisionWhiteProBE | szt | 1 |
| 6 | Nagrywarka DVD z HD | Panasonic DMR-EH49 | szt | 1 |
| 8 | Wzmacniacz zintegrowany | Pioneer A307R | szt | 1 |
| 9 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy | JBL Control 25 | szt | 2 |
| 10 | Moduł kontrolera systemu sterowania z portami sterującymi | AMX NI-2100 | kpl | 1 |
| 11 | Ekran sterujący LCD do wbudowania w blat stołu dla prelegenta | AMX NXD-435 | szt | 1 |
| 12 | Zasilacz systemu sterowania | AMX PSN2.8 | szt | 1 |
| 13 | Moduł sterowania silnikiem | AMX UPC20+ | szt | 1 |
| 14 | Podstawka do ekranu sterującego |  | szt | 1 |
| 16 | Sterownik oświetlenia | Lutron GRX-3502 | szt | 1 |
| 17 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Lutron GRX-TVI | szt | 2 |
| 18 | Kontroler ścienny oświetlenia | Lutron EGRX-2B-WH | szt | 2 |
| 19 | Kontroler ścienny do rolet | Lutron SG-SVC | szt | 1 |
| 20 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Lutron GRX-CI-RS232 | szt | 1 |
| 22 | Rolety zaciemniające |  | kpl | 1 |
| 23 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Fit-System LCD Vario | kpl | 1 |
| 26 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń |  | kpl | 1 |
| 27 | Okablowanie urządzeń |  | kpl | 1 |
| 28 | Wykonanie okablowania stanowisk komputerowych |  | kpl | 1 |

Zestawienie urządzeń do Sali 0.22

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Producent, model, typ | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Sanyo PLC-WTC500L | szt | 1 |
| 2 | Obiektyw do wideoprojektora | Sanyo LNS-S11 | szt | 1 |
| 3 | Ekran projekcyjny | ADEO Incell VisionWhiteProBE | szt | 1 |
| 10 | Nagrywarka DVD z HD | Panasonic DMR-EH49 | szt | 1 |
| 12 | Mikrofon podstawkowy | Shure MX-418D/C | szt | 2 |
| 13 | System mikrofonu bezprzewodowego nadajnik ręczny | Shure SLX-24/SM58 | kpl | 1 |
| 14 | System mikrofonu bezprzewodowego nadajnik miniaturowy | Shure SLX-1 + SLX-4 | kpl | 1 |
| 15 | Dodatkowy nadajnik miniaturowy | Shure SLX-1 | szt | 1 |
| 16 | Mikrofon nauszny | Shure WCEB6T | szt | 2 |
| 17 | Procesor audio | BSS BLUE-100 | szt | 1 |
| 18 | Wzmacniacz mocy | Crown 1160 | szt | 1 |
| 19 | Głośnik sufitowy | JBL Control 24CT mikro | szt | 9 |
| 20 | Statyw mikrofonowy stołowy |  | szt | 1 |
| 21 | Codec wideokonferencyjny | Polycom HDX-8004 | kpl | 1 |
| 22 | Kamera do codec-a | Polycom Eagle Eye Cam | szt | 1 |
| 23 | Mostek wideokonferencyjny | Polycom HDX MPPlus Multipoint Software | szt | 1 |
| 24 | Oprogramowanie do systemu wideokonferencyjnego | Polycom HDX Poc + HDX People+Content | kpl | 1 |
| 25 | Serwis 36 miesięcy | Serwis 36 miesięcy – Polycom Premier | kpl | 1 |
| 33 | Sterownik oświetlenia | Lutron GRX-3504 | szt | 1 |
| 34 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Lutron GRX-TVI | szt | 2 |
| 35 | Kontroler ścienny oświetlenia | Lutron EGRX-2B-WH | szt | 2 |
| 36 | Kontroler ścienny do rolet | Lutron SG-SVC | szt | 1 |
| 37 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Lutron GRX-CI-RS232 | szt | 1 |
| 39 | Rolety zaciemniające |  | kpl | 1 |
| 40 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Fit-System LCD Vario | kpl | 1 |
| 43 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń |  | kpl | 1 |
| 44 | Okablowanie urządzeń |  | kpl | 1 |

Zestawienie urządzeń do Sali 0.28

| Lp. | Nazwa / rodzaj urządzenia | Producent, model, typ | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideoprojektor | Sanyo PLC-WXU700 | szt | 1 |
| 2 | Ekran projekcyjny | ADEO Incell VisionWhiteProBE | szt | 1 |
| 9 | Nagrywarka DVD z HD | Panasonic DMR-EH49 | szt | 1 |
| 11 | Mikrofon podstawkowy | Shure MX-418D/C | szt | 2 |
| 12 | System mikrofonu bezprzewodowego nadajnik ręczny | Shure SLX-24/SM58 | kpl | 1 |
| 13 | System mikrofonu bezprzewodowego nadajnik miniaturowy | Shure SLX-1 + SLX-4 | kpl | 1 |
| 14 | Mikrofon nauszny | Shure WCEB6T | szt | 1 |
| 15 | Mikser foniczny | Crown 28M | szt | 1 |
| 16 | Wzmacniacz mocy | Crown 1160 | szt | 1 |
| 17 | Głośnik sufitowy | JBL Control 24CT mikro | szt | 9 |
| 18 | Statyw mikrofonowy stołowy |  | szt | 1 |
| 30 | Sterownik oświetlenia | Lutron GRX-3504 | szt | 1 |
| 31 | Interfejs sterowania napięciem 0-10V | Lutron GRX-TVI | szt | 2 |
| 32 | Kontroler ścienny oświetlenia | Lutron EGRX-2B-WH | szt | 2 |
| 33 | Kontroler ścienny do rolet | Lutron SG-SVC | szt | 1 |
| 34 | Interfejs RS232 oświetlenia i rolet | Lutron GRX-CI-RS232 | szt | 1 |
| 36 | Rolety zaciemniające |  | kpl | 1 |
| 37 | Zestaw montażowy do wideoprojektora | Fit-System LCD Vario | kpl | 1 |
| 40 | Wyposażenie tablic rozdzielczej - zasilanie urządzeń |  | kpl | 1 |
| 41 | Okablowanie urządzeń |  | kpl | 1 |