DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P-POŻ. BUDYNKU

DOMU STUDENCKIEGO KUL PRZY ul. KONSTANTYNÓW 1A w Lublinie,

dz. nr 17, obręb 15 Konstantynów, ark. 1

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym.

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten.

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233140-2 - Roboty drogowe

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych domu studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1A w Lublinie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 2 do SIWZ – ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót (pomocniczo).

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:

Roboty budowlane:

- Wymiana podłóg drewnianych na posadzki NRO,

- Wymiana drzwi zgodnie z projektem,

- Wydzielenie pożarowe klatki schodowej i jej wyposażenie w urządzenia oddymiania,

- Wykonanie klap oddymiających nad klatką schodową wraz z niezbędną przebudową dachu,

- Wykonanie nowej balustrady w klatce schodowej,

- Zabezpieczenie stropów od spodu do odporności ogniowej REI60 zgodnie z uzupełniającą dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektów 99, Małgorzata Wałęga,

- Doprowadzenie do budynku drogi pożarowej (przebudowa istniejącego drogi i chodnika).

- Wzmocnienie stropu kanału podziemnego znajdującego się częściowo pod projektowaną drogą pożarową.

- Montaż barierki zabezpieczającej przed przypadkowym zejściem do piwnicy.

- Wykonanie wyłazu na strych w odporności ogniowej EI30 wraz z powiększeniem otworu.

- Wszystkie drzwi muszą być fabrycznie wyposażone w elektrorygiel rewersyjny z wbudowanym kontaktronem do zastosowania w przyszłości w kontroli dostępu (kontrola dostępu nie jest przedmiotem zamówienia), przewody z elektrorygli należy wyprowadzić do puszki elektrycznej zlokalizowanej w pobliżu narożnika drzwi od strony korytarza/klatki schodowej;

Instalacje sanitarne:

- Przebudowa instalacji wodociągowej (w tym m.in. rozdział wspólnej instalacji budynków 1A i 1C, rozdzielenie funkcji instalacji w budynku 1A na bytowo-gospodarczą i hydrantową),

- Wykonanie instalacji wodociągowej ppoż. oraz montaż hydrantów DN25 z szafkami hydrantowymi wyposażonymi w węże półsztywne dł. 20mb oraz z miejscem na gaśnice,

- Montaż instalacyjnych przejść ppoż. w miejscach tego wymagających,

- Przeprowadzenie prób instalacji.

- Wykonanie próby ciśnienia i wydajności hydrantów zgodnie z przepisami p. poż., sporządzenie protokołu z prób oraz oznakowanie hydrantów informacjami o kolejnym terminie wymaganych badań.

Instalacje elektryczne:

- Przebudowa złącza ZK na złącze ZK-PWP z Głównym Wyłącznikiem Prądu z wyzwalaczem wzrostowym oraz budowę wyłącznika PWP na elewacji budynku przy wejściu do obiektu,

- Dobudowę zabezpieczeń w rozdzielnicy TG dla potrzeb zabezpieczenia obwodów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Wymiana wlz zasilającego rozdzielnicę główną,

- Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych,

- Instalacja oddymiania klatki schodowej,

- Instalacje ochrony od porażeń,

- Instalacja odgromowa – uzupełnienie,

- Wykonanie sieci strukturalnej UTP. Kat.6 z GPD (w piwnicy) do każdego pokoju zakończonej gniazdem RJ45 oraz na klatce schodowej:

- UTP kat.6 – ok. 2000 m przewody należy układać w peszlach (ok. 300m) pod tynkiem,

- Gniazdo RJ45 kat. 6 natynkowe – 30 szt.,

- Patch Panele 24 x RJ-45 19" - 2szt. zamontować w istn. GPD.

- Dostawa switcha np. Mikrotik CRS328-24P-4S+RM lub równoważny – 1 szt.

- Wykonanie w pomieszczeniach 3.7, 3.8, 3.9. instalacji gniazd elektrycznych (3 gniazda po 2x230V w każdym pomieszczeniu) i oświetlenia podstawowego (oprawy LED o natężeniu 500 luxów w każdym pomieszczeniu -oprawa oświetleniowa nastropowa 60W opal IP44-6szt.).

- Demontaż opraw oświetleniowych w miejscach gdzie projekt przewiduje zabezpieczenie stropów do REI60 oraz wymiana opraw:

  - Oprawa oświetleniowa nastropowa 60W opal IP44 -27szt (dostawa i montaż) + 3 szt. (tylko dostawa),

  - Oprawa oświetleniowa nastropowa 50W opal IP44 z czujką ruchu (korytarze i klatka schodowa) -14szt (dostawa i montaż) + 2 szt. (tylko dostawa),

  - Oprawa oświetleniowa nastropowa 36W opal IP44 z czujką ruchu (korytarze) – 6 szt. (dostawa i montaż) +2 szt. (tylko dostawa).

Specyfikacja opraw:

Należy stosować oprawy oświetleniowe zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, w uzupełnieniu do deklaracji CE spełnienie normy

należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Ponadto, należy stosować oprawy z grupą wolną od ryzyka RG0.

Oprawa oświetleniowa nastropowa 36W opal IP44 z czujką ruchu

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP44 i opływowym kształcie. Ryflowany, mrożony dyfuzor ogranicza olśnienie i równomiernie rozprasza światło. Białe dekle z tworzywa z ciśnieniowej formy. Przykręcany dekiel zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do wnętrza oprawy. Typ montażu: Nastropowe; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 4300lm; Skuteczność świetlna: 119lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 36W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 18; Obciążalność obwodów (B16): 30; Rodzaj złączki: 3-polowa; Wymiary: wysokość: 51mm, szerokość: 175mm, długość: 540mm, ; Waga: 1.60kg; Klasa efektywności energetycznej: A+; Certyfikaty i deklaracje: WEEE; Uchylna: Nie;

Oprawa oświetleniowa nastropowa 50W opal IP44 z czujką ruchu

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP44 i opływowym kształcie. Ryflowany, mrożony dyfuzor ogranicza olśnienie i równomiernie rozprasza światło. Białe dekle z tworzywa z ciśnieniowej formy. Przykręcany dekiel zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do wnętrza oprawy. Typ montażu: Nastropowe; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 6000lm; Skuteczność świetlna: 120lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 18; Obciążalność obwodów (B16): 30; Rodzaj złączki: 3-polowa; Wymiary: wysokość: 51mm, szerokość: 175mm, długość: 1040mm, ; Waga: 2.20kg; Klasa efektywności energetycznej: A+; Certyfikaty i deklaracje: WEEE; Uchylna: Nie;

Oprawa oświetleniowa nastropowa 60W opal IP44

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP44 i opływowym kształcie. Ryflowany, mrożony dyfuzor ogranicza olśnienie i równomiernie rozprasza światło. Białe dekle z tworzywa z ciśnieniowej formy. Przykręcany dekiel zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do wnętrza oprawy. Typ montażu: Nastropowe; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 7400lm; Skuteczność świetlna: 123lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V

AC; Moc: 60W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, półmat; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 18; Obciążalność obwodów (B16): 30; Rodzaj złączki: 3-polowa; Wymiary: wysokość: 51mm, szerokość: 175mm, długość: 1040mm, ; Waga: 2.20kg; Klasa efektywności energetycznej:

A+; Certyfikaty i deklaracje: WEEE; Uchylna: Nie;

Inne roboty:

- Oznakowanie numerami drzwi do pomieszczeń i kluczy po wymianie drzwi,

- Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz wyposażenie budynku w wymagane znaki bezpieczeństwa pożarowego,

- Transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów oraz zbędnego wyposażenia (każdorazowo decyzja o utylizacji materiałów i wyposażenia będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym),

- Transport mebli z i do pomieszczeń budynku kolidujących z robotami budowlanymi,

- Dostawa gaśnic do nowych szafek hydrantowych,

- Wykucie w glifach drzwi otworów na puszki samozamykaczy w przypadku wystąpienia kolizji puszek samozamykaczy z glifami.

Uwagi dodatkowe:

- Hałaśliwe roboty budowlane możliwe będą do realizacji w godzinach ustalonych z Zamawiającym (za roboty hałaśliwe Zamawiający uznaje roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów przez stropy i ściany dla instalacji oraz prace montażowe przy konstrukcji), ze względu na lokalizację obok budynków mieszkalnych wielorodzinnych prace hałaśliwe nie mogą być prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00.

- Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi nowo wybudowanych systemów i urządzeń,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej,

- Wykonawca sporządzi harmonogram prac w terminie 1 miesiąca czasu od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

- Należy w harmonogramie robót przyjąć realizację robót w okresie od 1 lipca do 25 września 2021 r. W celu zapewnienia możliwości realizacji robót we wskazanym terminie Wykonawca będzie miał obowiązek zamówić kluczowe materiały z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawić Zamawiającemu kopię złożonych zamówień i potwierdzenia producentów o dostawie materiałów nie później niż do 1 sierpnia 2021 r.

- Budynek jest budynkiem zamieszkania zbiorowego zaklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do Sekcji 1, Działu 11, grupy 113, klasy 1130 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zmianami),  a więc jest objęty 8% stawką VAT. Natomiast roboty budowlane prowadzone na zewnątrz budynku są zaklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do Sekcji 2 zgodnie z w/w rozporządzeniem i są objęte 23% stawką VAT.

- Wykonawca zapewni konserwację i naprawy oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych łącznie z wymianą akumulatorów w okresie udzielonej gwarancji. Czas naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 14 dni.