Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 | Kol. 8 | Kol. 9 | Kol. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | RODZAJ SPRZĘTU | SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ | ilość | Jedn. miary | Producent i model/i /lub/ nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu: (wypełnia Wykonawca) | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (Kol. 4 x Kol. 7) | Wartość brutto (Kol. 4 x kol. 8) |
| 1 | Dron | - czas lotu do 31 minut, - maks. prędkość do 72 km/h, - 3 osiowy gimbal, wbudowana kamera o rozdzielczości 4K 30 fps (Full HD 120 fps), autofokus, - matryca 1” CMOS min. 12 MPix, - video 10 bit HDR, - zapis na kartach mikro SD, - bateria litowo polimerowa min. 3800 mAh, - wbudowane GPS, wi-fi, - system GPS – GPS/Glonass, - złącze USB, - czujniki: akcelerometr, żyroskop, kompas, wysokościomierz, czujnik ciśnienia, dolny system wizyjny, - wielokierunkowe wykrywanie przeszkód, - zasięg do 5 km, - kodowanie video: H.265, H.264, MPEG-4, - wyposażenie dodatkowe wymagane przez Zamawiającego: bateria – 1 szt., dodatkowy komplet śmigieł, torba transportowa. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 2 | Cyfrowa konsoleta mikserska | - 40 kanałów wejściowych, - 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych, - 25 szyn miksujących, - Konwersja ADC i DAC w 192 kHz, - 8 grup DCA i 6 grup mute - 8 stereofonicznych efektowych przetworników sygnału, - 17 motoryzowanych 100 mm suwaków, - kolorowy ekran TFT 5” o wysokiej jasności, - dwukierunkowy 32-śladowego interfejs audio USB 2.0, - 32 dwukierunkowe kanały do nagrywania/odtwarzania na dwóch kartach SD/SDHC - sterowanie urządzeniami DAW przez USB, - sterowanie iPad/iPhone. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 3 | Moduł rozszerzeń Typ Dante | - 32 kanały przy 48 kHz, - dwa złącza Ethernet, - możliwość współpracy z komputerami iMac lub PC do wielościeżkowego nagrywania, - karta kompatybilna z konsoletą cyfrową z poz. nr 2. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel BNC Wordclock | - długość 3 m, - złącza BNC-BNC, - przewód z miedzi OFC. | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 5 | Kable optyczne ADAT (SPDIF/TOSLink) | Długość 3m. | 4 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontroler programów DAW typ A | - protokół EUCON, - 16 bitowe sterowanie pracą tłumików i enkoderów, - 8 torów kanałowych, każdy wyposażony w zmotoryzowane tłumiki, osiem obrotowych enkodery dotykowe, przyciski solo, wyciszania, wyboru i nagrywania oraz zestaw manipulatorów do obsługi wybranego parametru i wyświetlacz monochromatyczny OLED, - współpraca z tabletem z systemem operacyjnym IOS lub Android, - kompatybilność z Pro Tools. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw odsłuchowy mały | - konfiguracja dwudrożna, - regulacja tonów wysokich i niskich, - moc wyjściowa ok. 2x30W, - pasmo przenoszenia (-dB): 62 - 21000 Hz, - wejścia: RCA , cyfrowe optyczne (TOSLink), USB (Type B), - wyjście na subwoofer, - konstrukcja master-slave, - możliwość montażu na statywie mikrofonowym lub na ścianie. | 1 | para |  |  |  |  |  |
| 8 | Pop- filtr duży | - średnica ekranu 200mm, - waga ze stelażem do 0.4 kg, - średnica pręta do 30mm. | 4 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 9 | Przenośny ekran akustyczny | - głębokość ponad 300mm, - szerokość powyżej 540mm, - waga do 1,9kg. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 10 | Ramiona mikrofonowe | - waga ok. 1,4kg, - złącze 3/8 cala, - całkowita długość min.460-max 960mm, - montaż do biurka lub stołu, - zasięg zacisków 55mm. | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 11 | Zasilacz do rejestratora dźwięków | Kompatybilny z urządzeniem Tascam DR100 MK III posiadanym przez Zamawiającego. | 10 | sztuk |  |  |  |  |  |
| 12 | Mikrofon kierunkowy | - typ shotgun, - wymiary 20x256 mm, - pasmo przenoszenia 40-20000 Hz, - zasilanie bateryjne, - waga bez baterii 128 gramów. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabel mikrofonowy XLR-- mini Jack 3,5mm | - długość 1,5m, - z jednej strony złącze mini Jack 3,5mm, - z drugiej strony złącze XLR żeńskie. | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 14 | Słuchawki reporterskie | - nauszne, przewodowe, - pasmo przenoszenia 21-18 000 Hz, - złącze 3,5 mm (mini Jack), - impedancja 24 Ohm, - dynamika 108 dB. | 6 | sztuk |  |  |  |  |  |
| 15 | Kabel mikrofonowy XLR-XLR | - długość 3 m. | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 16 | Kabel mikrofonowy XLR-XLR | - długość 6 m. | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 17 | Rejestrator ambiosoniczny audio z wbudowanymi mikrofonami | - 4 wbudowane mikrofony, - możliwość nagrywania dźwięku przestrzennego, - przynajmniej trzy tryby nagrywania, - nagrywanie 24 bitowe, - wyjście słuchawkowe i liniowe, - wejście na karty pamięci SD. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 18 | Adapter bluetooth do rejestratora z poz. 17 | - zasięg ok. 10 m., - ssystem bluetooth, - kompatybilność z rejestratorem z poz. 17 | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 19 | Osłona wiatrowa do rejestratora ambiosonicznego z poz. 17 | - chrona przed wiatrem wykonana ze sztucznego „futra”, - kompatybilność z rejestratorem z poz. 17. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 20 | Kontroler programów DAW typ B | - zgodny z protokołem EUCON, - 16 bitowe sterowanie pracą tłumika i enkoderów, - wrażliwy na dotyk, zmotoryzowany tłumik - 1 sztuka, - 9 enkoderów łącznie - 8 czułych na dotyk enkoderów kontroli kanałów, 1 enkoder kontroli monitorowania, - 10-segmentowy miernik z opcjami pomiaru pre i post, - pokrętło Jog z pełną sekcją sterowania transportem, - dodatkowe elementy sterujące: 32 przyciski sprzętowe do różnych funkcji wyboru trybu, 2 programowalne paski dotykowe, 16 programowalnych klawiszy funkcyjnych, - 1 port USB 2.0 (do ładowania tabletu), - 1 port przełącznika nożnego (1/4 cala TRS), - 1 port Ethernet, - gniazdo blokady Kensington, - współpraca z tabletem z systemem operacyjnym IOS lub Android, - kompatybilność z Pro Tools, - zasilanie z zewnętrznego zasilacza 12V (w zestawie). | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 21 | Interfejs audio USB 3.0 | - obsługa: 94 kanały wejściowe plus 94 kanały wyjściowe - gniazda: 4 wejścia mikrofonowe, 12 wejść liniowych, 8 wejść liniowych, wejście/wyjście MADI (BNC) – 64 kanały (48 kHz), 32 kanały (96 kHz), 16 kanałów (192 kHz); wejście/wyjście AES/EBU XLR (2 kanały, symetryzacja transformatorowa); wejście/wyjście ADAT TosLink 2x8 kanałów (48 kHz), 2x4 kanały (96 kHz), 2x2 kanały (192 kHz); 6 wyjść liniowych TRS, 2 wyjścia monitorowe XLR, - 2 wyjścia słuchawkowe, - gniazda USB 3.0 i Thunderbolt, 2x MIDI I/O, DIN-5 - zasilanie Phantom. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 22 | Monitory studyjne | - typ: monitor pola bliskiego - rodzaj: aktywny – dwa wzmacniacze mocy - klasy AB, - system: dwudrożny, częstotliwość podziału: 3.2 kHz, - pasmo przenoszenia w polu swobodnym: ±2dB: 35 Hz - 25 kHz, - SPL w polu swobodnym @ 1m RMS: 103 dB (sztuka) - szczyt: 111 dB (para), - głośnik niskośredniotonowy: Ø 18 cm, membrana celuloza, zawieszenie guma, - głośnik wysokotonowy: Ø 1,9 cm, aluminiowa kopułka (podwójny magnes), - niskośredniotonowy wzmacniacz mocy: 75 W RMS @ 8Ω, - wysokotonowy wzmacniacz mocy: 75 W RMS @ 8Ω, - zniekształcenia THD: 0.005 % – PO = 5 W, f = 1 kHz 0.1 % max – PO = 0.1 do 50 W, f = 20 Hz do 20 kHz, - poziom napięcia wejściowego dla 96 dB SPL w polu swobodnym @ 1m: 0 dBu (to jest 0.775 V) – wyskalowane regulatory w pozycji 0 dB , - przełącznik czułości wejściowej: -10,5dB, -9dB, -7,5dB, -6dB, -4,5dB, -3dB, -1,5dB, 0dB , - przełącznik poziomu głośnika wysokotonowego: -1,5dB, 0dB, 1,5dB, - wejście: XLR symetryczny (zbalansowany), RCA niesymetryczny (niezbalansowany), - impedancja wejściowa: 10 kΩ, - zabezpieczenie wzmacniaczy mocy: przeciwzakłóceniowe, termiczne, przeciwzwarciowe, przeciw przeciążeniowe, - zabezpieczenie przed interferencjami i „brumem”: Przełącznik GROUND LIF, - waga: ok. 8,5 kg . | 1 | para |  |  |  |  |  |
| 23 | Interfejs audio USB 2.0 | - USB 2.0- gniazdo USB C, - 8 wejść analogowych, - 8 wyjść analogowych; - 10 wejść cyfrowych, - 10 wyjść cyfrowych, - 2 wyjścia słuchawkowe, - 8 przedwzmacniaczy; - cztery wyjścia monitorowe; - funkcja talkback, - konwersja AD i DA, - odtwarzanie do 24 bitów / 192 kHz. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 24 | Słuchawki do montażu | - obwodowe nauszniki półotwarte, - przetworniki 30 mm, - pasmo przenoszenia 15 – 25000 Hz, - dynamika 90 dB, - impedancja 55 Ohm, - maksymalna moc wejściowa 200 mW, - czułość 104 dB, - długość przewodu 3 m, - wymienny przewód ze złączem mini XLR, - wtyczka mini Jack 3,5 mm, - przejściówka 3,5 mm/ 6,3 mm w komplecie, | 6 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 25 | Rejestrator reporterski | - mikrofon nagrywający- zintegrowany z rejestratorem, kardioidalny, - zintegrowany silnik LEA, - do 16 godzin całkowitego czasu pracy z baterią wewnętrzną - dodatkowa komora baterii (3 x AA), - bufor PreRoll do 30 sekund, - karta SD 16 GB w komplecie, - zasilacz w komplecie, - kabel USB w komplecie. | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 26 | Osłona wiatrowa na mikrofon | - ochrona przed wiatrem, - typu dead cat, - dedykowana do mikrofonów typu shotgun. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 27 | Osłona wiatrowa na mikrofon | - ochrona przed wiatrem, - owiewka do pracy w otwartej przestrzeni, - połączenie gąbki z włosiem, - do mikrofonów typu shotgun. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 28 | kamera video z akumulatorem | - matryca CMOS - 1/2,3 cala, - matryca o rozdzielczości 3840x2160 pikseli (4K), - nagrywanie w rozdzielczości Full HD i 4K, - obiektyw szerokokątny 29,3 mm – 601 mm (ekwiwalent 35 mm), - nagrywanie w podczerwieni, - jasność obiektywu (f) 1,8 – 2,8, - 5 osiowa stabilizacja obrazu, - dźwięk MPEG-2 AAC-LC (16 bitów, 2 kanały) / LPCM (16 bitów, 4 kanały), - nagrywanie w formacie MP4 z szybkością do 150 Mb/s (25P), - dotykowy ekran LCD, - wizjer elektroniczny, - waga ok 1,2 kg, - dwa gniazda kart SD (nagrywanie jednoczesne lub przechodzące). | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 29 | Kamera video | - nagrywanie obrazu 4K (4096x2160) z 24 kl/s, UHD (3840x2160) do 60 kl/s i HD do 120 kl/s w formatach MP4 /MOV na dwie karty SD, - jasność obiektywu (f) 2,8 – 4,5, - 13-krotny zoom optyczny, - 4K (4096 x 2160) 24p: 29,5 mm–384,9 mm FHD: 28 mm–365,3 mm, (odpowiednik dla formatu 35 mm) - hybrydowa, pięcioosiowa stabilizacja obrazu, - inteligentny system autofokus, - filtry szare (1/4, 1/16, 1/64) - matryca 4/3 *1: rozdzielczość UHD (3840×2160) w trybie 60p, - wyjścia 3G HD-SDI i HDMI 2.0 (4K), - dodatkowe funkcje: time-code in/out, - zamawiający wymaga, aby kamera miała zachowaną równowagę tonalną obrazu z kamerami już posiadanymi tj. PANASONIC AG-DVX200 | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 30 | Interfejs (karta do przechwytywania obrazu z 3G-SDI do USB 3.0) | - złącza wejściowe:3G-SDI / HD-SDI / SDI Embedded Audio, - SDI pętla, - złącza wyjściowe USB3.0, - obsługiwane formaty wideo: (HD) 1920 x 1080p 25, 50, (HD) 1920 x 1080i 25, (HD) 1280 x 720p 50, (SD) 625p 25, (SD) 625i 25, - komputer (HDMI), do 60 Hz maksymalnie dla każdego formatu: 1920 x 1080p, 1680 x 1050p, 1600 x 1200p, 1600 x 1024p, 1280 x 1024p, 1280 x 960p, 1280 x 768p, 1024 x 768p, 800 x 600p, 640 x 480p - skalowane formaty wideo na wyjściu USB dla częstotliwości 25 i 50 Hz: 1920 x 1080p, 1440 x 1080p, 1280 x 720p, 1024 x 576p, 960 x 540p, 856 x 480p, 800 x 600p, 768 x 576p, 720 x 576p, 720 x 480p, 640 x 480p, 640 x 360p, 432 x 240p, 352 x 288p, 320 x 240p, 176 x 144p. - zgodność z oprogramowaniem Adobe Connect, Adobe Flash Media, Live Encoder, Facebook Live, Google Hangouts, GoToMeeting, Microsoft Lync, Open Broadcaster Software, Skype, TeamViewer, Ustream, VLC, vMix, XSplit, YouTube Live, - wymiary: 84mm x 61mm x 25mm, - waga: 0,2 kg | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 31 | Statyw do oświetlenia | - wysokość: 120-290 cm., - udźwig:8kg, -waga: 2,50 kg | 1 | para |  |  |  |  |  |
| 32 | Tyczka teleskopowa | - tyczka do mikrofonu, - wykonanie z aluminium, - gwint 3/8 cala | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 33 | Konsola do oświetlenia | - Ilość kanałów DMX -- 512 - wyjścia DMX 5-pinowe XLR szt. 1 - ekran dotykowy 9,7 " - suwaki urządzeń – 20 szt. - przyciski typu Flash 20 szt. - diody kontrolne RGB 20 szt. - dedykowane enkodery barwy / nasycenia Tak - główne potencjometry: 2 Chase, 1 Cue Stack, Grand Master - dedykowany przycisk Home: Tak - gniazda USB- 2szt. - gniazdo LAN - 1 szt. - wyjście na monitor zewnętrzny - 1920 x 1080 HDMI - wejście / wyjście audio Tak – jack. - obsługiwane przez sieć protokoły: ArtNet / sACN / Pathport/ MIDI, MIDI Timecode - offline edytor: dostępny dla systemów Windows i Mac | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 34 | Mikser analogowy 16 kanałowy (16-kanałowa konsola mikserska) | - minimalnie 10 wejść mikrofonowych / 16 liniowych (8 mono + 4 stereo), - 4 szyny grupowe GROUP + 1 szyna stereo bus, - 4 AUX (w tym FX), - 1-pokrętłowe kompresory, - efekty 24 programy - rozdzielczość 24 bit / 192kH 2 wejścia/2 wyjścia USB Audio, - kompatybilny z iPad (2 lub nowszy) poprzez Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter, - przełącznik PAD na wejścia mono, - zasilanie phantom +48V, - symetryczne wyjścia XLR, - wewnętrzny, uniwersalny zasilacz, - dołączony zestaw montażu w rack`u, - metalowa obudowa, - w zestawie dołączone oprogramowanie DAW (do pobrania). | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 35 | Interkom+ komplet akcesoriów | - obudowa 19 cali, (wysokość 1U), - obsługa 8 kanałów, - konstrukcja Full Duplex z możliwością podłączenia zewnętrznego mikrofonu i słuchawek, - wybierane tryby: do jednego, do wszystkich i wyciszenie, - dystans komunikacji do 200 metrów, - 4 x zestaw Slave Unit w komplecie, - 4 x etui w komplecie, - 4 x kabel interkomowy 20m XLR do XLR w komplecie, - 4 x słuchawki/mikrofon w komplecie, - 4 x dwukolorowa lampka tally w komplecie, - zasilacz 12V 2.5A, - kabel zasilający w komplecie, - w komplecie mikrofon typu gooseneck i lampka. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 36 | Uchwyt obrotowy do zamocowania monitora na ścianę | - regulacja w poziomie od -45 do +45 stopni, - regulacja w pionie od -2 do +10 stopni, - wymiary uchwytu - 595 x 294 x 46-488 mm, - kompatybilny z systemem zamocowań na tylnej ściance monitora 42 cale wg systemu Vesa. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 37 | Studio multimedialne | - sieciowe wejście wideo: 8 x wejścia wideo IP przez NDI®, niezależne od rozdzielczości, z obsługą klucza i wypełnienia, - 4 gniazda NDI® do bezpośredniego podłączenie kamer PTZ, konwerterów, - wyjście wideo: konfigurowalne do 4 niezależnych wyjść miksowania wideo, z jednoczesnym dostarczaniem cyfrowym i IP, - wyjście sieciowe wideo: 4 x niezależne wyjścia miksowania wideo IP przez NDI®, - cyfrowe wyjście wideo: 4 x Mini DisplayPort (4 konwertery na kabel HDMI należy dostarczyć w komplecie), - wyjście strumieniowe: 2 x wyjścia strumieniowe wideo, niezależnie konfigurowalne, z jednoczesną archiwizacją, - szyny Mix / Effect (M / E) : 4 x magistrale M / E, każda obsługująca 2 konfigurowalne źródła i 2 konfigurowalne warstwy, 1 x konfiguracja PREVIZ i magistrala podglądu, - kanały DSK: 2 kanały DSK, - media: 4 x odtwarzacze multimedialne, - 2 x DDR, - 1 x dźwięk, - 15 x bufory mediów, - 5 x bufory animacji, - 10 x bufory graficzne, - klucze: Zintegrowana technologia barwienia i kluczowania luma we wszystkich kanałach źródłowych i szynach M / E, - zestawy wirtualne: zintegrowana technologia z ponad 30 wirtualnymi zestawami na żywo i efektami off line, - łącza danych: zintegrowana technologia umożliwiająca zautomatyzowane wprowadzanie danych w czasie rzeczywistym ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, w tym stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych, tabel wyników, baz danych, kanałów RSS, plików oglądania, XML, CSV, ASCII i innych, - makra: tworzenie sekwencji do nagrywania, edycji i automatyzacji poleceń oraz sekwencji operacji skonfigurowanych przez użytkownika, możliwość dołączenia przycisków panelu sterowania, skrótów klawiaturowych, punktów aktywnych, przycisków MIDI i X-keys ® lub wyzwalaczy GPI, dołączania do wewnętrznych zdarzeń i zmian stanu, w tym audio, odtwarzania multimediów itp., - obsługuje kontrolę za pośrednictwem interfejsu internetowego, - nagrywanie: 4 x konfigurowalne kanały nagrywania wideo, - 4 x archiwalne rejestratory wideo QuickTime ®, - przechowywanie :2 x wewnętrzny dysk 750 GB, - pojemność zależy od formatu, rozdzielczości i specyfikacji pliku, - obsługuje nagrywanie do pamięci zewnętrznej przez USB 3.0, - przechwytywanie: przechwytuje nieruchome obrazy w pełnej rozdzielczości z przeplotem z zewnętrznych źródeł i wyjść wideo, - eksport: eksport plików wideo i obrazów do mediów społecznościowych, FTP, woluminów lokalnych lub zewnętrznych oraz serwerów sieciowych, z opcjonalnym transkodowaniem, - miksowanie dźwięku: zintegrowany wielokanałowy mikser audio z konfigurowalnymi procesorami DSP, 4 x 4 x 4 przełaczanie kanałów wejściowych audio i 4 niezależne miksy wyjściowe, - lokalne wejście audio: 1 x zbalansowane mikrofonowe 1 x 1/4 ”(6,35 mm), 2 x zbalansowane liniowe 2 x 1/4” (6,35 mm), - lokalne wyjście audio: 2 x zbalansowane liniowe 2 x 1/4 ”(6,35 mm), 1 x gniazdo słuchawkowe stereo 6,35 mm, -audio sieciowe: natywne wsparcie dla wejścia i wyjścia audio w sieci za pośrednictwem NDI ®, - wbudowane audio obsługiwane dla wszystkich wejściowych i wyjściowych sygnałów wideo NDI ®, - obsługiwane formaty plików multimedialnych: Wideo: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG, MP4, WMV, WebM, Obrazy: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, JPEG-XR, JPEG2000, EXR, RAW, TIF, WebP, Audio: AIFF, MP3, WAV, - monitorowanie sygnału: zintegrowany monitor przebiegu i wektoskop, pełna częstotliwość pola z cyfrową kalibracją, podgląd kolorów i wsparcie dla ITU-R Rec. 709, - przetwarzanie Wideo: zmiennoprzecinkowe YCbCr + A 4: 4: 4: 4, Audio: zmiennoprzecinkowe, 96 kHz, - opóźnienie przepustowości ~1,0-2,0 klatek, - MIDI - obsługa standardowego protokołu MIDI umożliwiającego kontrolę urządzeń innych firm, - NIC - 1 x 1 gigabitowa karta sieciowa, - wbudowane Wi-Fi obsługuje połączenie bezprzewodowe z siecią lokalną, standard Wi-Fi 802.11ac, Dodatkowo należy dostarczyć w komplecie: Panel sterujący -- 1 sztuka - intuicyjny układ odwzorowany na pulpicie interfejsu „Studia”, - 14 kolumn dużych podświetlanych przycisków krzyżowych dla wierszy Program i Podgląd, a także Take i Auto przejście, - T-Bar dla wygodnego działania, - połączenie ze „Studiem” przez USB, - enkodery sterujących do wyboru przejścia, szybkości, zaprogramowanej prędkości oraz do przodu / do tyłu - indywidualne sterowanie głównym rzędem wyjściowym lub czterema rzędami Mix / Effects z kontrolą wyboru kanału kluczowego i kontrolą transportu dodatkowego odtwarzacza multimedialnego, - delegowanie przejścia z tła, DSK 1, DSK 2 lub przejścia do czerni, - klawisze Shift i Alt zapewniają dodatkową funkcjonalność, - prosta konfiguracja plug-and-play. Konwerter dwukierunkowy wideo HDMI-NDI (NDI-HDMI) – 4 sztuki - obsługuje wejście i wyjście do UHD 4Kp60 z NDI do HDMI i od HDMI do NDI, - wejścia: Video 1 x HDMI, wejściowe standardy Video HDMI: UHD 4K: 25 /29.97 /30 /59.94 /60 fps, 1080p: 25 /29.97 /50/ 59.94/ 60 fps, 720p: 25/ 29.97/ 50/ 59.94/ 60 fps, 576p: 50 fps, 480p: 59.94/ 60 fps, - wejście Audio 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo, - wyjścia: Video 1 x HDMI, wyjściowe standardy Video HDMI: UHD 4K: 25/ 29.97/ 30/ 59.94/ 60 fps, 1080p: 25/ 29.97/ 50/ 59.94/ 60 fps, 720p: 25/ 29.97/ 50/ 59.94/ 60 fps, 576p: 50 fps, 480p: 59.94/60 fps, - wyjście Audio 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo, - złęcza: 1 x USB Type-A, sterowanie kamer PTZ, - 1 x RJ45 LAN Wejście/wyjście Streaming, konfiguracja, - zasilanie poprzez PoE . | 1 | Kpl. |  |  |  |  |  |
| 38 | Kran kamerowy z głowicą | - wysuwany na ok. 5 m, - konstrukcja teleskopowa, aluminiowa, stalowe przeguby, - blokada przeciwwagi, - system Quick Release , - ciężar kamery do 15 kg. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 39 | Mikser wideo 1080p | - przetwarzanie Video 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8-bit, - wejścia video Co najmniej 3 sztuki SDI: BNC x 3, - SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M, - co najmniej 2 sztuki HDMI INPUT: Typu A zgodne z HDCP, - wejście 3: przełączane SDI lub HDMI, - wyjścia wideo SDI OUT PGM: BNC x 1, - SDI OUT PVW: BNC x 1, - HDMI OUT MULTI-VIEW: Typ A, - format wejść video SDI INPUT 1-3 SMPTE 296M, SMPTE 274M, - HDMI INPUT 3 - 720/59.94p, 720/50p 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, - HDMI INPUT 4: 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p,, - VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 600/60 Hz), XGA (1024 x 768/60 Hz), - WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 1024/60 Hz), - FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA+ (1400 x 1050/60 Hz), - UXGA (1600 x 1200/60 Hz), WUXGA (1920 x 1200/60 Hz), - SDI OUT(PGM/PVW) SMPTE 296M, 274M, - HDMI OUT MULTI-VIEW 720/59.94p, 720/50p ,1080/59.94i, 1080/50i 1080/59.94p, 1080/50p, - format wyjść video Sampling rate: 24 bits/48 kHz, - SDI: PCM, 24 bits/48 kHz, - HDMI: PCM, 24 bits/48 kHz, - cyfrowe: SDI INPUT 1--3 (BNC) x 3 SMPTE 299M, - format audio HDMI INPUT 3--4 (HDMI Type A x2 szt., analogowe: (RCA phono typu cinch), MIC (Stereo mini Jack) - gniazda wejściowe audio Cyfrowe: SDI OUT PGM: BNC x 1 SMPTE 299M, SDI OUT PVW: BNC x 1 SMPTE 299M, - HDMI OUT MULTI-VIEW: Type A x 1, - gniazda wejściowe audio analogowe: AUDIO OUT (RCA phono typu cinch), - wyjście na słuchawki (Stereo mini Jack), - wymiary (nie więcej niż) 313 (szerokość) x 108 (głębokość) x 59 (wysokość) mm, - masa (bez zasilacza) (nie więcej niż) 1.2 kg. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 40 | TELEPROMPTER | - ekran o bardzo dużej przepuszczalności światła 40/60, - kaptur cieniowy z tyłu ekranu mocowany rzepami do ramy ekranu, - ultrajasny monitor 17 cali w komplecie - jasność 400 cd/m2, - złącza Video: HDMI, VGA, - oprogramowanie w zestawie. | 1 | Sztuka |  |  |  |  |  |
| 41 | Tor kamerowy 6 m prosty | - materiał: aluminium, - długość toru: 6m, - średnica kółek wózka: 4cm, - maksymalny udźwig: 50kg, - w zestawie: tor, wózek, torba na wózek, torba na tory, śruby i adaptery do montażu. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 42 | Lampa LED z Soft boxem i statywem (zestaw) | - moc 60W, - współczynnik oddawania barw CRI ponad 93, TLCI ponad 95, - regulacja jasności, - możliwość mocowania akcesoriów, - kąt wiązki światła 60 stopni, - chłodzenie pasywne i aktywne, - waga ok. 2,2kg, - soft box ze statywem oświetleniowym, regulowane położenie w zakresie 360 stopni, dwa dyfuzory i powierzchnia odbijająca, odporność na temperaturę, wymiary 90x60 cm, mocowanie Bowens, - statyw oświetleniowy 4-sekcyjny, standardowy trzpień o średnicy 16 mm z gwintem 3/8 cala, wysokość regulowana co najmniej od 100 do 300cm. | 10 | kpl |  |  |  |  |  |
| 43 | Podstawa jezdna do statywu | - regulowana długość ramion od 32 do 43cm, - możliwość wymiany kół, - uniwersalne gniazdo na statyw, - średnica kółek: 5cm, - udźwig do 15kg. | 3 | sztuk |  |  |  |  |  |
| 44 | Uchwyt sufitowy do montażu projektora multimedialnego | - cztery ramiona do montażu projektora, - możliwość regulacji w 4 kierunkach, - zmienna długość: 63-100 cm, - zarządzanie kablami, - kolor biały, - max. udźwig: 25 kg, - uchylny - nachylenie: +/- 8° w poziomie, +/- 15° w pionie. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |
| 45 | Manetka do sterowania kamerą video | - regulacja ogniskowej obiektywu dźwignią typu ROCKER, ostrości i przysłony pokrętłami, - przełącznik: nagrywanie-pauza. - przełączniki AUTO/Manual ostrości i przysłony, - mocowanie na rączkach panoramowania statywów, stabilizatorach i innych podobnych urządzeniach, - średnica zacisku: od Ø 10mm do Ø 30mm, - dedykowana do kamer Panasonic z interfejsem dwuprzewodowym. | 3 | sztuk |  |  |  |  |  |
| 46 | Konwerter dwukierunkowy SDI na HDMI/ HDMI na SDI | Wejścia 1x HDMI Typ A, 1 x (3G / HD / SD) –SDI, - micro USB do aktualizacji oprogramowania, zasilania i sterowania - wyjścia-: 1 x HDMI Typ A, 1 x (3G/HD/SD)-SDI, - wyjście SDI Loop Out, - port Micro USB, - tryby pracy: Auto Select (aktywne wejście do wszystkich wyjść lub jeśli oba wejścia są aktywne SDI na HDMI i HDMI na SDI), - HDMI IN na SDI OUT i SDI IN na HDMI OUT, - SDI IN na HDMI i SDI OUT - HDMI IN na HDMI i SDI OUT Obsługa 3G Level A i B oraz umożliwia konwersja między nimi - formaty SDI - 3G-A lub 3G-B:SMPTE 424M @ 2.97 i 2.967Gb/s - 1080p @ 60/59.94/50Hz, HD:SMPTE 292M/274M/296M @ 1.485 and 1.435Gb/s - 1080i @ 60/59.94/50Hz; 1080p/psf @ 30/29.97/25/24/23.98Hz; 720p @ 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98Hz, SD:SMPTE 259M @ 270Mb/s - 625i50 (PAL) i 525i59.94 (NTSC), - formaty HDMI - 1080p @ 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25/ 24/ 23 98Hz, 1080i @ 60/59.94/50Hz, 720p @ 60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97/ 25, 625i50 (PAL), 525i59.94 (NTSC), - wejścia - 1 x HDMI Typ A, 1 x (3G / HD / SD) –SDI, - wyjścia- 1 x HDMI Type A, 1 x (3G/HD/SD)-SDI, - zasilanie - USB Power +4.4V to +5.25V DC, - zasilanie, sterowania i oprogramowania przez USB, - zasilacz, kabel zasilający i kabel USB w zestawie. | 6 | sztuk |  |  |  |  |  |
| 47 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem nagłownym | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem nagłownym o parametrach nie gorszych niż: - zasilanie: odbiornik 12 V DC -(zasilacz sieciowy w zestawie), - nadajnik: 2 baterie AA 1.5 V (w zestawie), akumulatory AA lub akumulator BA 2015, - poziom ciśnienia akustycznego (SPL):130 dB, - pasmo przenoszenia mikrofonu: 50-18000 Hz (ME 2-II), - całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): ≤ 0,9%, - poziom wyjściowy: 6.3 mm Jack (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane): +18 dBu, - waga: ok. 980 g (odbiornik), ok. 160 g (bodypack z bateriami), - czas pracy: ok. 8 godzin bodypack), - system szybkiego strojenia wielu odbiorników – kabel połączeniowy RJ10 w zestawie, - rodzaj mikrofonu: na klipsie (krawatowy) (w zestawie), przetwornik mikrofonowy: wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy, - charakterystyka kierunkowości: wszechkierunkowa, - częstotliwości transmisji: 626-668 MHz, maks. dewiacja: ±48 kHz, nominalna dewiacja: ±24 kHz, zasięg: do 100 metrów, - liczba banków kanałów: 20 po 12 kanałów w każdym banku - próg squelch: niski: 5 dBµV, średni: 15 dBµV wysoki: 25 dBμV, - złącze antenowe odbiornika: 2xBNC, - zakres przestrajania:42 MHz, - stosunek sygnał-szum: ≥ 110 dBA, - temperatura pracy: -10 °C to +55 °C - pobór mocy: 300 mA (odbiornik), 180 mA (bodypack), - uchwyty do zamontowania odbiornika mikrofonu w panelu 1U, 19 cali, - mikrofon w uchwycie nagłownym do nadajnika miniaturowego: rodzaj konstrukcji: stelaż mocowany z tyłu głowy „od ucha do ucha” z ramieniem mikrofonowym, charakterystyka kierunkowości: dookólna, pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz, skuteczność: 5mV/Pa ±3.5dB, graniczny poziom ciśnienia akustycznego SPL: ≥ 140 dB, równoważny poziom hałasu: 28dB (A-Weighted DIN IEC 651,) rodzaj kabla mikrofonowego/typ złącza: długość 1,4÷1,6 m, złącze dostosowane do nadajnika, kolor mikrofonu i kabla - cielisty | 4 | zestawy |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |