Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną

Dostawa drukarki 3D FDM

na potrzeby realizacji projektu  pn. “Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairment” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zamówienie obejmuje dostawę drukarki 3D FDM o poniższych parametrach:

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/ Typ aparatu/ nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (wymagany 2020) |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Technologia: Fused Filament Fabrication lub równoważna. |  |
| Wymiary pola roboczego nie powinny być mniejsze niż: 300 x 300 x 300 mm. |  |
| Drukarka powinna być wyposażona w ekstruder radełkowy z przekładnią planetarną, monolityczną głowicę grzejna oraz 2 wentylatory chłodzenia wydruku. |  |
| Średnica filamentu nie mniejsza niż 2,85 mm |  |
| Możliwość wymiany dysz na dysze o parametrach: 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm. |  |
| Drukarka musi posiadać zainstalowaną dyszę o parametrze 0,4 mm. |  |
| (OPCJONALNIE) DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE Dodatkowe opcje dostawy dysz z możliwością wymiany: dysza o parametrze 0,2 mm |  |
| (OPCJONALNIE) DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE Dodatkowe opcje dostawy dysz z możliwością wymiany: dysza o parametrze 0,6 mm |  |
| (OPCJONALNIE) DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE Dodatkowe opcje dostawy dysz z możliwością wymiany: dysza o parametrze 0,8 mm |  |
| (OPCJONALNIE) DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE Dodatkowe opcje dostawy dysz z możliwością wymiany: dysza o parametrze 1,0 mm |  |
| Zamknięta komora robocza z wymuszoną wentylacją. |  |
| Konstrukcja drukarki musi być oparta na aluminiowej ramie spawanej. |  |
| Wysokość pojedynczej warstwy 0,05-0,70 mm. |  |
| Poziomowanie stołu oparte na zintegrowanym układzie tensometrycznym. |  |
| Wbudowany, dotykowy kolorowy wyświetlacz. |  |
| Elektronika sterująca: Sunbeam 3.0 |  |
| Finalny etap procedury wystawienia Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia. |  |
| Drukowanie z wykorzystaniem następujących materiałów: ABS-X, ASA-X, PLA, HIPS, TPU, H-GLASS, PET-G. |  |
| Format plików: STL, OBJ. |  |
| Maksymalna moc pobierana: 480 W |  |
| Maksymalna temperatura platformy roboczej: 120 °C |  |
| Maksymalna temperatura głowicy 260 °C |  |
| Wymiary zewnętrzne nie większe niż 560 x 570 x 700 mm |  |
| Waga urządzenia nie może przekraczać więcej niż 35 kg |  |
| Drukarka musi zostać dostarczona w wersji zmontowanej, skonfigurowanej i gotowej do pracy. |  |
| Urządzenie musi posiadać zestawem do konserwacji, przygotowania powierzchni do druku i zdejmowania wydrukowanych modeli. |  |
| Drukarka musi mieć dedykowaną linię filamentów. |  |
| Filamenty – jako materiały eksploatacyjne do drukarki 3D: 1. Plastikowy filament ABS kolor cool gray - 10 sztuk, Materiał na szpuli z plastikowym drutem do drukowania obiektów 3D. Rezultatem jest matowa, jednolita powierzchnia w kolorze użytego materiału. 2. Plastikowy filament PCABS w kolorze kość słoniowa (4 sztuki) lub – alternatywnie, jeśli jest niedostępny - to kolor czarny. Materiał na szpuli z plastikowym drutem do drukowania obiektów 3D. Rezultatem jest matowa, jednolita powierzchnia w kolorze użytego materiału. 3. Plastikowy filament PETG - 2 sztuki: kolor czarny i szary. Materiał na szpuli z plastikowym drutem do drukowania obiektów 3D. Rezultatem jest matowa, jednolita powierzchnia w kolorze użytego materiału. 4. Plastikowy filament (PP) – półelastyczny materiał o znakomitych właściwościach mechanicznych (PP) - 5 sztuk, kolory: szary – 1 sztuka, czerwony – 1 szt., jaskrawy niebieski – 1 szt., jaskrawy różowy – 1 szt., jaskrawy zielony – 1 szt. Materiał na szpuli z plastikowym drutem do drukowania obiektów 3D. Rezultatem jest matowa, jednolita powierzchnia w kolorze użytego materiału. 5. Plastikowy filament GLASS w kolorach: naturalny przezroczysty (2 sztuki), niebieski (1 szt.), pomarańczowy (1 szt.), jaskrawy zielony (1 szt.), zółty (3 szt.). Materiał na szpuli z plastikowym drutem do drukowania obiektów 3D. Rezultatem jest matowa, jednolita powierzchnia w kolorze użytego materiału. 6. Plastikowy filament PLA-HIPS 5 sztuk, kolory - naturalny biały (1 sztuka), szary (1 szt.), czarny (1 szt.), niebieski (1 szt.), zielony (1 szt.). Materiał na szpuli z plastikowym drutem do drukowania obiektów 3D. Rezultatem jest matowa, jednolita powierzchnia w kolorze użytego materiału. 7. Plastikowy filament PLA-ASA PRO - 2 sztuki (kolory: ciemny szary, niebieski x 1szt.). Materiał na szpuli z plastikowym drutem do drukowania obiektów 3D. Rezultatem jest matowa, jednolita powierzchnia w kolorze użytego materiału. 8. Plastikowy filament PLA PRO - 3 sztuki. Materiał na szpuli z plastikowym drutem do drukowania obiektów 3D. Rezultatem jest matowa, jednolita powierzchnia w kolorze użytego materiału. |  |

B. WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLEŃ

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
| Warunki wymagane | Warunki oferowane |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 2 | Serwis gwarancyjny minimum 12 miesięcy |  |
| 4 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisu do 6h (w godzinach roboczych) w miejscu instalacji urządzenia. |  |
| 6 | Bezpłatny serwis w okresie trwania umowy gwarancyjnej |  |
| 7 | Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie |  |
| 8 | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr tel. email) |  |

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Drukarka 3D typu FDM | 1 |  | * |  |  |
| Plastikowy filament ABS kolor cool gray | 10 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PCABS | 4 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PETG kolor czarny | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PETG kolor szary | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament (PP) – półelastyczny materiał o znakomitych właściwościach mechanicznych (PP) kolor szary | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament (PP) – półelastyczny materiał o znakomitych właściwościach mechanicznych (PP) kolor czerwony | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament (PP) – półelastyczny materiał o znakomitych właściwościach mechanicznych (PP) kolor jaskrawy niebieski | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament (PP) – półelastyczny materiał o znakomitych właściwościach mechanicznych (PP) kolor jaskrawo różowy | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament (PP) – półelastyczny materiał o znakomitych właściwościach mechanicznych (PP) kolor jaskrawy zielony | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament GLASS kolor naturalny przezroczysty | 2 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament GLASS kolor niebieski | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament GLASS kolor pomarańczowy | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament GLASS kolor jaskrawy zielony | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament GLASS kolor żółty | 3 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PLA-HIPS kolor naturalny biały | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PLA-HIPS kolor szary | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PLA-HIPS kolor czarny | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PLA-HIPS kolor niebieski | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PLA-HIPS kolor zielony | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PLA-ASA PRO kolor ciemny szary | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PLA-ASA PRO kolor niebieski | 1 |  |  |  |  |
| Plastikowy filament PLA PRO | 3 |  |  |  |  |
| CENA OFERTOWA NETTO |  |  |

* do wyceny należy przyjąć stawkę 23% Vat. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT 
w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z obowiązującą stawką podatku Vat.

Dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

# Footnotes

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 . poz. 1261 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2018 r. poz. 1993) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 2447).